územní pláN

TRSTĚNICE

TEXTOVÁ ČÁST - odůvodnění

Pořizovatel:	Městský úřad Moravský Krumlov, Odbor výstavby a územního plánování

nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov

Zhotovitel:	Ing. arch. Martin Vávra

IČ: 03157440

Sídlo: Mácova 17, 621 00 Brno

Kontaktní adresa: Měřičkova 52, 621 00 Brno

Telefon: +420 773 961 244

E-mail: arch.vavra@gmail.com

Zpracování ÚP bylo podpořeno z dotací JmK.

Evidenční číslo:		214 – 06

Vydávající orgán:	Zastupitelstvo obce Trstěnice

Pořizovatel:	Městský úřad Moravský Krumlov

Odbor výstavby a územního plánování

Zodpovědný projektant:	Ing. arch. Martin Vávra

IČ: 03157440

autorizovaný architekt oboru architektura

osvědčení ČKA č. 4048

sídlo: Mácova 17, 621 00 Brno

kontaktní adresa: Měřičkova 52, 621 00 Brno

tel.: +420 773 961 244

e-mail: arch.vavra@gmail.com

Datum: 	září 2016

OBSAH Textové části

A.	Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území	6

B.	Vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení souladu	7

B. 1.	Vyhodnocení splnění požadavků zadání	7

B. 2.	Vyhodnocení souladu	21

C.	Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení	21

D.	Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa	21

E.	Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem	28

F.	Vyhodnocení souladu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území	30

F. 1.	Soulad územního plánu s cíli a úkoly územního plánování	30

F. 2.	Ochrana a rozvoj hodnot území	32

G.	Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů	34

H.	Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem  řešení rozporů	35

H. 1.	OCHRANA OBYVATELSTVA	35

H. 2.	OCHRANA ZDRAVÍ	37

I.	Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí	38

J.	Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona	38

K.	Sdělení jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly	38

L.	Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty	38

L. 1.	Odůvodnění vymezení zastavěného území	38

L. 2.	Odůvodnění  základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot	39

L. 3.	Odůvodnění urbanistické koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně	41

L. 4.	Odůvodnění koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování	43

L. 5.	Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně	52

L. 6.	Odůvodnění stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení ve kterých plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)	57

L. 7.	Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit	58

L. 8.	Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastru a případně dalších údajů podle  § 5 odst. 1 katastrálního zákona	58

L. 9.	Odůvodnění stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona	59

L. 10.	Odůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření	59

L. 11.	Odůvodnění vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci	59

L. 12.	Odůvodnění vymezení ploch a koridorů ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti	59

L. 13.	Odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb., stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání	59

L. 14.	Odůvodnění stanovení pořadí změn v území (etapizace)	59

L. 15.	Odůvodnění vymezení architektonicky a urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt	60

M.	Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch	60

M. 1.	Vyhodnocení účelného využití zastavěného území	60

M. 2.	Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch	60

N.	Výsledek přezkoumání souladu návrhu ÚP dle odst. 4 § 53 SZ	64

N. 2.	S politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem	64

N. 3.	S cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území	64

N. 4.	S požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů	64

N. 5.	S požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů	64

O.	Postup při pořízení územního plánu	64

P.	Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění	64

Q.	Vyhodnocení připomínek	65

SEZNAM TABULEK V TEXTOVÉ ČÁSTI

tab. 1 	Základní údaje	6

tab. 2 	Koordinace vztahů se sousedícími obcemi:	6

tab. 3 	Sumární součet dle navrženého způsobu využití a dopad do ZPF:	22

tab. 4 	Odůvodnění jednotlivých ploch:	23

tab. 5 	Tabelární vyhodnocení záboru ZPF:	26

tab. 6 	Přehled navržených ploch smíšených obytných	42

tab. 7               Přehled navržených ploch veřejných prostranství	43

tab. 8               Přehled navržených ploch zeleně	43

tab. 9 	Ochranná pásma	48

tab. 10 	Ochranná pásma plynovodů	49

tab. 11 	Bezpečnostní pásma:	50

tab. 12 	Potřeba vody, množství odpadních vod, potřeba plynu, el. příkonu	51

tab. 13 	Vodní toky	53

tab. 14 	Vymezené skladebné části - biocentra lokálního významu	55

tab. 15 	Vymezené skladebné části - biokoridory lokálního významu	56

tab. 16 	Prognóza obyvatelstva Jihomoravského kraje do r. 2025	60

tab. 17 	Vývoj počtu obyvatelstva v obci Trstěnice	60

tab. 18 	Počet bytů v rodinných domech	61

# Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

POSTAVENÍ OBCE V SYSTÉMU OSÍDLENÍ, ŠIRŠÍ VZTAHY, ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ:

tab. 1 	Základní údaje

| řešené území | k. ú. Trstěnice u Moravského Krumlova |
| --- | --- |
| kód obce (ZUJ) | 594971 |
| počet obyvatel | 556 |
| rozloha řešeného území | 1438 ha |
| kraj | Jihomoravský |
| obec s rozšířenou působností | Moravský Krumlov |
| obec s pověřeným obecním úřadem | Moravský Krumlov |

Řešené území se nachází v jihozápadním cípu Jihomoravského kraje, v okresu Znojmo.

Obec patří do spádové oblasti města Moravský Krumlov, se kterým vytváří a bude vytvářet vzájemné vazby, jako je dojížďka za prací, školstvím, kulturou, zdravotnickými zařízeními, obchody, službami státní správy apod.

VYHODNOCENÍ NÁVRHU Z HLEDISKA VLIVU NA ÚZEMÍ NAVAZUJÍCÍCH OBCÍ, POŽADAVKY NA KOORDINACI

tab. 2 	Koordinace vztahů se sousedícími obcemi:

| obec | k. ú. | doprava | technická infrastruktura | ÚSES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Horní Kounice | Horní Kounice | silnice III/3982 + OP cykloturistická trasa Moravia | OP nadzemního vedení zvn | - |
| Čermákovice | Čermákovice |  | telekomunikační vedení | - |
| Džbánice | Džbánice | silnice II/398 + OP cykloturistická trasa Moravia | nadzemní vedení vvn a vn STL plynovod telekomunikační vedení | K 139 |
| Skalice | Skalice u Znojma | silnice II/400 + OP silnice III/3981 + OP | nadzemní vedení vn VTL plynovod do 40 barů VTL plynovod nad 40 barů telekomunikační vedení | LBC 5 |
| Morašice | Morašice |  | telekomunikační vedení | - |
| Horní Dunajovice | Horní Dunajovice |  | - | LBK 1 |
| Višňové | Višňové | silnice II/398 + OP silnice II/400 + OP cykloturistická trasa Moravia cykloturistická trasa Krumlovsko-Jevišovicko | nadzemní vedení vvn a vn VTL plynovod do 40 barů VTL plynovod nad 40 barů telekomunikační vedení | RBC 104 - Pustý hrad LBK 1 LBK 3 |
| Medlice | Medlice |  | nadzemní vedení zvn | RBC 104 - Pustý hrad |

Návrh urbanistické koncepce neovlivňuje přímo navazující území, vazby a požadavky na koordinaci jsou zejména v územním systému ekologické stability.

Prvky regionálního a nadregionálního ÚSES na území obce jsou vymezeny a upřesněny dle oborové dokumentace orgánů ochrany přírody Jihomoravského kraje - Koncepční vymezení regionálního a nadregionálního ÚSES z r. 2012. Ten je v souladu s návrhem ZUR Jihomoravského kraje. Při vymezování lokálního ÚSES byly prověřeny podklady z oborové dokumentace ÚSES a vymezení ÚSES v platném územním plánu. Vymezený ÚSES je výsledkem průniku zmíněných dokumentací a aplikovaných metodických zásad při vymezování a upřesňování ÚSES.

Jsou respektovány stávající sítě technické a dopravní infrastruktury.

# Vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení souladu

## Vyhodnocení splnění požadavků zadání

Návrh ÚP Trstěnice je zpracován na základě „Zadání pro zpracování Územního plánu Trstěnice“, které bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 2. 1. 2014 pod číslem usnesení 3/3. Požadavky vyplývající ze zadání byly respektovány.

Odstavce psané v této kapitole kurzívou jsou citací odstavců uvedených v Zadání pro zpracování Územního plánu Trstěnice. Základní text je reakcí Odůvodnění ÚP Trstěnice na požadavky zadání.

AD A) POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE, JEJÍHO VZTAHU K SÍDELNÍ STRUKTUŘE A DOSTUPNOSTI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY.

Jsou respektovány vyšší úrovně územně plánovacích podkladů.

UPŘESNĚNÍ POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR

Jsou splněny, viz kap. E Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

UPŘESNĚNÍ POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM

Řešené území nemá platnou územně plánovací dokumentaci vydanou krajem. Opatření obecné povahy „Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje“, vydané Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 22. 9. 2011 usnesením č. 1552/11/Z25, bylo zrušeno rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6. 2012, který nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Nadmístní záměry a požadavky na koordinaci z hlediska širších vztahů v území, které mají být v ÚP zohledněny či prověřeny, budou vycházet kromě Politiky územního rozvoje (PÚR ČR 2008) z územně analytických podkladů (ÚAP) a aktuálních oborových dokumentů.

- Během zpracování ÚP Trstěnice došlo k aktualizaci politiky územního rozvoje usnesením vlády České republiky č. 276 ze dne 15. 4. 2015. ÚP je v souladu s Politikou územního rozvoje České Republiky ve znění Aktualizace č. 1.

UPŘESNĚNÍ POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ, ZEJMÉNA Z PROBLÉMŮ URČENÝCH K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI A PŘÍPADNĚ Z DOPLŇUJÍCÍCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ

Na základě ÚAP Jihomoravského kraje ve znění druhé úplné aktualizace 2013 je respektováno:

  - RBC104 - regionální biocentrum „Pustý hrad“

    - Je respektováno.

  - nadregionální biokoridor K 139 (v UAP JMK označeno NRBK09 TD)

    - Je respektován.

  - lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem

    - Je respektována.

  - zóna havarijního plánování EDU - 5 km, 10 km, 20 km

    - Je respektováno.

  - plynovod VTL nad 40 barů a VTL plynovod do 40 barů, STL plynovody

    - Jsou respektovány.

  - nadzemní vedení zvn, vvn a vn

    - Je respektováno.

  - telekomunikační vedení a zařízení

    - Je respektováno.

  - vodovodní řady

    - Jsou respektovány.

  - vodní zdroj

    - Je respektován.

  - dešťová kanalizace

    - Je respektována.

  - ochranné pásmo objektu důležitého pro obranu státu - JB02P00

    - Je respektováno.

  - ochranné pásmo jaderné elektrárny Dukovany

    - Je respektováno.

  - území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie

    - Je respektováno.

Z ÚAP ORP Moravský Krumlov, z aktualizace v r. 2012, pro řešené území vyplývají tyto skutečnosti:

  - vodní tok

    - Je respektován.

  - silnice II/398 (Vémyslice – Mikulovice – Horní Dunajovice – Jevišovice – Vranovská Ves –

Vranov nad Dyjí – Šafov)

    - Je respektována.

  - silnice III. třídy

    - Je respektována.

  - ochranné pásmo silnice II. a III. třídy

    - Je respektováno.

  - cyklostezky

    - Jsou respektovány.

  - vodní toky

    - Jsou respektovány.

  - vodovodní síť

    - Je respektována.

  - kanalizace dešťová

    - Je respektována.

  - plynovody VTL nad a do 40 barů, STL plynovody

    - Jsou respektovány.

  - nadzemní vedení zvn,  vvn a vn

    - Je respektováno.

  - ochranné pásmo letiště

    - Je respektováno.

  - ochranné pásmo objektu důležitého pro obranu státu - JB02P00

    - Je respektováno.

  - ochranné pásmo jaderné elektrárny Dukovany

    - Je respektováno.

  - vodní zdroj podzemní vody

    - Je respektován.

  - RBC104 - regionální biocentrum „Pustý hrad“

    - Je respektováno.

  - nadregionální biokoridor K 139 (v UAP označeno NRBK09 TD)

    - Je respektován.

  - lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem

    - Je respektována.

| Horninové prostředí a geologie | Silné stránky | Absence poddolovaných a sesuvných území. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Slabé stránky |  |  |
|  | Příležitosti |  |  |
|  | Hrozby |  |  |
| Vodní režim | Silné stránky |  |  |
|  | Slabé stránky |  |  |
|  | Příležitosti |  |  |
|  | Hrozby |  |  |
| Hygiena životního prostředí | Silné stránky | Kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro ochranu lidského zdraví bez zahrnutí přízemního ozonu. Funkční systém odpadového hospodářství. | ÚP nenavrhuje takové plochy, které by mohly znatelně ovlivnit stávající kvalitu ovzduší. ÚP nenavrhuje změnu stávajícího odpadového hospodářství. |
|  | Slabé stránky | Existence území s rizikem horšího provětrávání (vznik inverzí). | V ÚP není možno ovlivnit kvalitu provětrávání. Přítomnost území s rizikem horšího provětrávání neovlivnila návrh nových ploch. |
|  | Příležitosti |  |  |
|  | Hrozby |  |  |
| Ochrana přírody a krajiny | Silné stránky | Existence lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem. Vymezení prvků ÚSES (regionální biocentrum). |  |
|  | Slabé stránky |  |  |
|  | Příležitosti |  |  |
|  | Hrozby | Růst intenzity automobilové dopravy na páteřních komunikacích. | Růst intenzity automobilové dopravy v řešeném území není natolik veliký, aby vyvolal změny dopravní infrastruktury v území. |
| Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa | Silné stránky |  |  |
|  | Slabé stránky |  |  |
|  | Příležitosti |  |  |
|  | Hrozby |  |  |
| Veřejná dopravní a technická infrastruktura | Silné stránky | Vysoký podíl obyvatel napojených na vodovodní síť. Plynofikace obce. Bezpečné dodávky elektrické energie a dostatečná kapacita napájecí sítě. Poloha na silnici II. třídy. | ÚP respektuje silnici II. třídy. |
|  | Slabé stránky | Chybějící systém odkanalizování a čištění odpadních vod |  |
|  | Příležitosti | Výstavba kanalizace s napojením na ČOV. | Bylo realizováno. |
|  | Hrozby |  |  |
| Sociodemografické podmínky | Silné stránky |  |  |
|  | Slabé stránky | Absence zdravotních a sociálních služeb. | ÚP umožňuje případnou realizaci zdravotních a sociálních služeb vymezením ploch občanské vybavenosti a ploch smíšených obytných venkovských. |
|  | Příležitosti |  |  |
|  | Hrozby |  |  |
| Bydlení | Silné stránky |  |  |
|  | Slabé stránky |  |  |
|  | Příležitosti |  |  |
|  | Hrozby |  |  |
| Rekreace | Silné stránky | Poměrné vysoký podíl objektů individuální rodinné rekreace. | ÚP nenavrhuje nové plochy pro individuální rodinnou rekreaci. |
|  | Slabé stránky |  |  |
|  | Příležitosti |  |  |
|  | Hrozby |  |  |
| Hospodářské podmínky | Silné stránky | Mírný nárůst míry zaměstnanosti. | ÚP nabízí dostatečný potenciál pro vznik nových pracovních příležitostí a to především vymezením ploch smíšených obytných venkovských. |
|  | Slabé stránky |  |  |
|  | Příležitosti |  |  |
|  | Hrozby |  |  |

Problémy k řešení v ÚPD:

Environmentální část:

| DZ19 | Část zastavěného území je zatěžována silniční dopravou (riziko zvýšeného hluku). | Územní plán prověří možnost realizace protihlukové ochrany výstavbou protihlukových stěn nebo výsadbou účelové zeleně. | Územní plán připouští pozemky pro protihluková opatření v plochách DS a PV. |
| --- | --- | --- | --- |
| RP8 | Část zastavěného území je zatěžována rušivými provozy. |  |  |
| RP9 | Část zastavěného území je zatěžována rušivými provozy. |  |  |
| RZ6 | Riziko vodní eroze zemědělské půdy. | Územní plán prověří možnost zavedení protierozních opatření na zemědělských plochách. | Umístění protierozních opatření je umožněno v rámci podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. |
| LZ6 | Riziko lokální povodně. | Územní plán prověří možnosti lokalizace protipovodňových opatření v krajině, budování drobných nádrží k zadržování vody v území a omezování rozsahu povodní a posilování retenční schopnosti krajiny revitalizací vodních toků. | Umístění protipovodňových opatření je umožněno v rámci podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. |

Dopravní a technická infrastruktura:

| K | Nedostatečná kanalizace | Územní plán prověří možnost vytvoření územních podmínek pro dobudování kanalizačních sítí a navržení koncepce veřejné TI s vymezením ploch nebo územních rezerv pro navrženou koncepci. | Bylo realizováno. |
| --- | --- | --- | --- |
| Č | Absence ČOV | Územní plán prověří možnost vytvoření územních podmínek pro výstavbu čistírny odpadních vod nebo napojení kanalizační sítě na čistírnu odpadních vod v jiné obci. | Bylo realizováno. |

Sociodemografický a ekonomický pilíř:

V této oblasti nebyly na území obce nalezeny žádné problémy.

Vedle PÚR ČR 2008, ÚAP JMK a ÚAP ORP Moravský Krumlov byly při návrhu zohledněny následující podklady:

  - Generel dopravy Jihomoravského kraje

  - Program rozvoje sítě cyklistických komunikací s minimálním kontaktem s motorovou dopravou v Jihomoravském kraji

  - Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje

  - Plán oblasti povodí Dyje

  - Studie protipovodňových opatření na území Jihomoravského kraje

  - Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje

  - Koncepční vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability (odvětvový podklad orgánů ochrany přírody Jihomoravského kraje)

DALŠÍ POŽADAVKY, NAPŘÍKLAD POŽADAVKY OBCE, POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODLE § 55 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA, NEBO Z PROJEDNÁNÍ S DOTČENÝMI ORGÁNY A VEŘEJNOSTÍ

Zpráva o uplatňování územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona nebyla vypracována, proto z ní nevyplývají požadavky na řešení.

Úkolem územního plánu je najít vhodné plochy pro:

- bydlení – prověřit pozemky dle neschváleného návrhu ÚPN SÚ nebo dle případných podaných podnětů, prověřit pozemky po celém obvodu obce. Budou navrženy pouze plochy v bezprostřední návaznosti na zastavěné území obce

  - Pozemky dle neschváleného návrhu ÚPN SÚ byly prověřeny. Obě návrhové plochy smíšené obytné venkovské vycházejí z neschváleného návrhu ÚPN SÚ. Ostatní plochy pro bydlení vymezené v neschváleném návrhu ÚPN SÚ jsou již zařazeny do stavových ploch. Jedna plocha nebyla vymezena z důvodu kolize s ochranným pásmem čistírny odpadních vod. Návrhové plochy jsou navrženy v bezprostřední návaznosti na zastavěné území obce. Pozemky po celém obvodu obce byly prověřeny.

- veřejná vybavenost – prověřit pozemky dle neschváleného návrhu ÚPN SÚ nebo dle případných podaných podnětů,

  - Pozemky dle neschváleného návrhu ÚPN SÚ byly prověřeny. Návrhová plocha občanské vybavenosti z neschváleného ÚPN SÚ byla zařazena do stavu.

- výroba - prověřit pozemky dle neschváleného návrhu ÚPN SÚ nebo dle případných podaných podnětů,

  - Pozemky dle neschváleného návrhu ÚPN SÚ byly prověřeny. Žádné návrhové plochy výroby a skladování nebyly vymezeny. Návrhové plochy v neschváleném návrhu ÚPN SÚ byly vyhodnoceny jako neaktuální.

- technická vybavenost - prověřit pozemky dle neschváleného návrhu ÚPN SÚ nebo dle případných podaných podnětů,

  - Pozemky dle neschváleného návrhu ÚPN SÚ byly prověřeny. Žádné návrhové plochy technické infrastruktury nebyly vymezeny.

- sídelní zeleň – prověřit pozemky dle neschváleného návrhu ÚPN SÚ nebo dle případných podaných podnětů,

  - Pozemky dle neschváleného návrhu ÚPN SÚ byly prověřeny.

- krajinná zeleň – prověřit pozemky dle neschváleného návrhu ÚPN SÚ nebo dle případných podaných podnětů,

  - Pozemky dle neschváleného návrhu ÚPN SÚ byly prověřeny. Byla vymezena plocha izolační zeleně pro ochranu plochy SV Z2 před možnými negativními vlivy stávající plochy VZ.

- dopravní plochy – prověřit pozemky dle neschváleného návrhu ÚPN SÚ nebo dle případných podaných podnětů,

  - Pozemky dle neschváleného návrhu ÚPN SÚ byly prověřeny. Žádné návrhové plochy dopravní infrastruktury nebyly vymezeny.

Jednotlivé funkční plochy budou navrženy tak, aby byl zajištěn vyvážený rozvoj obce.

- Jsou navrženy plochy smíšené obytné, které v měřítku obce nabízejí možnost rozvoje pro bydlení i pro drobnou výrobu, služby a občanské vybavení. Plochy občanské vybavenosti, výroby, sportu a rekreace jsou v dostatečné míře zastoupeny ve stavových plochách. Je tedy umožněn všestranný rozvoj obce.

Požadavky civilní ochrany budou zpracovány dle metodické pomůcky HZS JMK. Požadavky CO budou součástí Odůvodnění územního plánu.

- Splněno.

Budou splněny povinnosti stanovené právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví na úseku ochrany před hlukem případně vibrací a dále, že před vydáním územního rozhodnutí musí být deklarován soulad záměru s požadavky stanovenými právními předpisy na úseku ochrany před hlukem příp. vibracemi.

U návrhových ploch, které mohou mít negativní vliv (plochy pro výrobu a podnikatelské aktivity, plochy sportovišť a veřejných prostorů, dopravní plochy, ….) na akusticky chráněné prostory návrhové či stávající je třeba posoudit vhodnost umístění navrhovaných lokalit z hlediska předpokládané hlukové zátěže a navrhnout podmíněnou využitelnost ploch za předpokladu:

- splnění povinností stanovených právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví na úseku hluku případně vibrací

- nejpozději v rámci územního řízení pro stavby umisťované na plochy musí být prokázáno, že hluková zátěž nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb, případně vč. doložení reálnosti provedení protihlukových opatření

- konkrétní záměry, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší, musí být v návaznosti na zdravotní rizika související s potenciální expozicí jednotlivých skupin populace látkám znečišťujícím ovzduší předem projednány s věcně a místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.

Podmíněnou využitelnost návrhových ploch je třeba uvést v textové části Návrhu ÚP Trstěnice s přihlédnutím k návrhu jednotlivých ploch s rozdílným využitím a jejich možného ovlivnění negativními účinky hluku, příp. vibrací či jejich možného negativnímu vlivu.

- Podmínky pro splnění povinností stanovených právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví jsou zapracovány v textové části, kapitole F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení ve kterých plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18 odst.5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití).

AD 1. POŽADAVKY NA URBANISTICKOU KONCEPCI, ZEJMÉNA NA PROVĚŘENÍ PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A NA PROVĚŘENÍ MOŽNÝCH ZMĚN, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Území bude územním plánem členěno na plochy s rozdílným způsobem využití. S přihlédnutím k účelu a podrobnosti popisu a zobrazení v ÚP budou vymezeny pozemky o rozloze větší než 2000 m2. Plochy s rozdílným způsobem využití lze s ohledem na specifické podmínky a charakter území dále podrobněji členit – viz §3 a §4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění.

- Řešené území je bezezbytku pokryto plochami s rozdílným způsobem využití. Vymezeny jsou pozemky s rozlohou větší než 2000 m2 s výjimkou ploch s menší výměrou, u kterých je jejich vymezení účelné pro ochranu jejich funkce nebo hodnoty. Členění ploch je v souladu se §3 a §4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění.

Budou stanoveny podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití, pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popř. podmíněně přípustného využití těchto ploch.

- Pro plochy s rozdílným způsobem využití je stanoveno hlavní využití, přípustné využití, nepřípustné využití, případně podmíněně přípustné využití.

Při zpracování návrhu územního plánu bude vyhodnocení dopadu navrženého řešení do zemědělského půdního fondu provedeno dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 13/1994 Sb. U návrhových ploch, umístěných na půdách vysoce chráněných (I. a II. třída ochrany), na pozemcích s vloženými investicemi do půdy (meliorace) a u lokalit porušujících zásady ochrany zemědělského půdního fondu dle § 4 a 5 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu (v platném znění), je třeba zdůvodnění, proč je navrhované řešení nejvýhodnější z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů, zejména ve srovnání s jiným možným řešením.

- Návrh územního plánu je vyhodnocen z hlediska dopadu navrženého řešení do zemědělského půdního fondu provedeno dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 13/1994 Sb, navržené řešení je řádně odůvodněno.

Navrhované řešení územního plánu bude dbát zachování lesa. V případě dopadu navrhovaného řešení do ploch určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) bude takové řešení zdůvodněno, že je z hlediska zachování lesa, ochrany ŽP a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější.

- Les je návrhem řešení ÚP respektován. Návrh územního plánu nenavrhuje žádnou změnu využití území na úkor lesních ploch.

POŽADAVKY NA URBANISTICKOU KONCEPCI:

  - Stávající urbanistická koncepce zůstane zachována. Bude zachována a posílena centrální část obce, respektovány kladné dominanty obce, stávající charakter sídla a výšková hladina zástavby. Zastavitelné plochy budou navrhovány v přímé návaznosti na zastavěné území, případně budou umisťovány na volných a méně využívaných plochách v zastavěném území obce.

  - Stávající urbanistická koncepce obce je zachována, je zachována centrální část obce, je respektována dominanta obce, stávající charakter sídla, je stanovena odpovídající výšková hladina zástavby v zastavitelných plochách. Zastavitelné plochy jsou navrženy v přímé návaznosti na zastavěné území.

  - Budou stanoveny podmínky prostorového uspořádání, včetně stanovení základních podmínek ochrany krajinného rázu.

  - Jsou stanoveny.

  - Stanovit lokality, u kterých je jejich využití podmíněno zpracováním územní studie nebo regulačního plánu.

  - Vzhledem ke své rozloze je stanovena lokalita SV Z1. Její využití je podmíněno zpracováním územní studie.

  - Urbanistická koncepce bude řešena ve vazbě na sousední obce.

  - Urbanistická koncepce je řešena ve vazbě na okolní obce.

Řešení územního plánu bude akceptovat stávající kulturní, urbanistické, architektonické a přírodní hodnoty daného území a to jak zastavěné části obce, tak i volné krajiny.

  - Jsou respektovány.

K podpoře zachování krajinného rázu budou u rozvojových ploch stanoveny prostorové regulativy (především výškové).

  - Jsou stanoveny.

V seznamu nemovitých kulturních památek jsou zapsány tyto objekty:

  - 32016/7-6829 - kostel Povýšení sv. Kříže, okraj obce

  - 34759/7-6831 - kaplička, náves

  - 32838/7-6830 - socha sv. Jana Nepomuckého, náves

  - Památky jsou vymezeny jako kulturní limity.

V seznamu válečných hrobů je zapsán tento objekt:

  - VH: CZE-6212-17844 - Pietní místo - objekt, pomník 1.sv.válka pomník padlým vojáků 1914 -1918

  - Válečný hrob je vymezen jako kulturní limit.

Architektonické a urbanistické hodnoty:

  - území zásadního významu pro ochranu hodnot

  - kříž u čp. 191 Pivoňkovi

  - kříž u silnice pod lesem směr Horní Kounice

  - kříž u Buchtovy stodoly

  - kříž u silnice směr Džbánice

  - kříž u Morašické křižovatky

  - kříž na křižovatce cest – u dubu

  - kříž v arku – Kvajnička

  - kříž před čp. 141 Vacek

  - kříž – silnice do Višňové – u zkratky

  - kříž – cesta k lesu do Horních Kounic

  - Orelský kříž  na Vysoké

  - kříž v zahrádce u čp. 101

  - kříž na hřbitově

  - kříž před kostelem

  - dřevěný kříž – Dvůr Karolín

  - Jsou vymezeny jako významná drobná architektura.

Přírodní hodnoty:

  - památné stromy - Duby u Pustého zámku

AD 2. POŽADAVKY NA KONCEPCI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, ZEJMÉNA NA PROVĚŘENÍ USPOŘÁDÁNÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A MOŽNOSTI JEJÍCH ZMĚN

Návrh veřejné infrastruktury bude koordinován v návaznosti na ÚPD sousedních obcí.

- Návrh veřejné infrastruktury byl koordinován v návaznosti na ÚPD sousedních obcí.

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

  - stávající síť místních a účelových komunikací zůstane zachována

  - Je zachována.

  - navrhnout místní komunikace k novým lokalitám

  - Jsou navrženy.

  - bude zajištěna dopravní prostupnost území

  - Je zajištěna stávající sítí s novými návrhy.

  - v případě návaznosti nových místních komunikací (zejména do nových lokalit) na stávající komunikace, které vykazují nevyhovující šířkové poměry, navrhnout opatření k rozšíření stávajících komunikací v souladu s platnými právními předpisy

  - Potřebné plochy pro komunikace jsou rozšířeny.

  - bude řešena a zajištěna doprava v klidu (dostatečné odstavné a parkovací plochy)

  - Je umožněna ve stávajících i návrhových plochách DS a PV.

  - v území se nachází ochranné pásmo silnice II. a III. třídy

  - Respektováno.

  - dopravní napojení pro zajištění přístupu k novým návrhovým plochám ze silnice III. třídy bude respektovat ČSN 736101, 736102 a 736110

  - Respektováno.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Vodní hospodářství:

Zásobování vodou

  - do řešení ÚP bude zařazen aktuální stav zásobování obce vodou dle zpracovaných ÚAP

  - navrhnout připojení zastavitelných ploch na veřejnou síť včetně ploch případných přestaveb

  - stanovit bilanci potřeby vody pro zastavitelné plochy bydlení včetně ploch případných přestaveb

  - respektovat ochranná pásma vodních zdrojů a vodárenských zařízení

  - Respektováno.

Odkanalizování

  - do řešení ÚP bude zařazen aktuální stav odkanalizování obce dle zpracovaných ÚAP a dalších podkladů

  - prověřit možnost řešení v souladu PRVK JMK

  - navrhnout připojení zastavitelných ploch na veřejnou kanalizační síť včetně ploch případných přestaveb

  - stanovit bilanci množství odpadních vod ze zastavitelných ploch bydlení včetně ploch případných přestaveb

  - navrhnout hospodaření s dešťovými vodami u zastavitelných ploch, včetně ploch případných přestaveb, za účelem jejich vsakování, zdržení nebo jejich dalšího využití

  - Respektováno, odkanalizování včetně likvidace odpadních vod bylo realizováno, jsou vytvořeny podmínky pro hospodaření s dešťovými vodami (HDV).

Vodní toky a plochy

  - respektovat vodní toky v území – potok Skalička, Trstěnický potok, bezejmenné vodní toky

  - respektovat vodní plochy v území – soustava rybníků Závlaha, soustava rybníků pod Pustým Zámkem, plocha koupaliště

  - prověřit možnost návrhu dalších vodních ploch

  - Respektováno.

Protipovodňová a protierozní opatření

  - prověřit řešení problematiky extravilánových vod

  - prověřit návrh opatření pro zlepšení retence vody v krajině

  - Nejsou navrhovány žádná opatření, realizace protierozních a protipovodňových opatření je umožněna v rámci podmínek ploch s rozdílným způsobem využití.

Energetika:

Zásobování plynem a vytápění

  - do řešení ÚP zařadit aktuální stav vedení plynovodní sítě dle zpracovaných ÚAP

  - navrhnout připojení zastavitelných ploch na veřejnou síť včetně ploch případných přestaveb

  - stanovit bilanci potřeby plynu pro zastavitelné plochy bydlení včetně ploch případných přestaveb

  - respektovat ochranná pásma energetických zařízení

  - Respektováno.

Zásobování elektrickou energií

  - do řešení ÚP zařadit aktuální stav vedení elektrické energie dle zpracovaných ÚAP

  - navrhnout připojení zastavitelných ploch na veřejnou síť včetně ploch případných přestaveb

  - prověřit návrh trafostanic pro zastavitelné plochy včetně ploch případných přestaveb

  - stanovit bilanci potřeby el. příkonu pro zastavitelné plochy bydlení včetně ploch případných přestaveb

  - prověřit možnosti alternativních zdrojů energie

  - respektovat ochranná pásma energetických zařízení

  - Respektováno.

Veřejné komunikační sítě:

  - do řešení ÚP zařadit aktuální stav telekomunikačních vedení a zařízení dle zpracovaných ÚAP

  - Respektováno.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

  - zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, stanovuje povinnosti právnických a fyzických osob při nakládání s odpady a podmínky pro předcházení vzniku odpadů. Dále stanovuje mimo jiné pravomoc obcí v oblasti nakládání s odpady

  - z hlediska odpadového hospodářství podle § 79 odst. 1 písm. j) zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění bude součástí ÚP návrh řešení nakládání s odpady

  - zdroje znečištění na zájmovém území jsou pouze lokálního významu. Likvidace domovních odpadů je zajišťována ve spolupráci s oprávněnou firmou na základě smlouvy. Kontejnery na tříděný odpad jsou umístěny v obci

  - stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů obce, jsou občané povinni uložit na řízenou skládku vlastními prostředky a na vlastní náklady

  - problematiku nakládání s odpady řešit i nadále stávajícím způsobem tj. svozem a odvozem mimo řešené území

  - ÚP zachovává stávající funkční způsob nakládání s odpady.

OCHRANA OVZDUŠÍ

  - při zpracování návrhu územního plánu Trstěnice bude nutno postupovat v souladu se základním požadavkem na snižování úrovně znečištění i znečišťování vnějšího ovzduší. Zpracovatelé jsou povinni navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ovzduší a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na kvalitu ovzduší a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. Obsah vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na kvalitu ovzduší musí reflektovat vymezení OZKO, generální rozptylovou studii JMK a ÚAP JMK (imisní znečištění území)

  - Při zpracování návrhu ÚP bylo postupováno v souladu se základním požadavkem na snižování úrovně znečištění i znečišťování vnějšího ovzduší. Byly vyhodnoceny předpokládané důsledky navrhovaného řešení na kvalitu ovzduší. Byly reflektovány imisní charakteristiky území a zohledněna Generální rozptylová studie JmK a ÚAP Jmk (imisní znečištění území) i vymezení OZKO. Návrhové plochy byly vymezeny s vědomím přítomnosti ploch pro výrobu a skladování a jiné činnosti s možným negativním dopadem na obytnou zástavbu.

OBČANSKÉ VYBAVENÍ

  - respektovat stávající plochy občanského vybavení

  - Jsou respektovány.

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ

  - veřejná prostranství budou navrhována i v nových lokalitách

  - U Lokality SV Z1 je navrženo rozšíření stávajících veřejných prostranství. Vzhledem k rozloze plochy je její realizace podmíněna zpracováním územní studie, která mimo jiné prověří umístění veřejného prostranství v této ploše. U plochy SV Z2 je šířka přilehlého veřejného prostranství dostačující.

AD 3. POŽADAVKY NA KONCEPCI USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, ZEJMÉNA NA PROVĚŘENÍ PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A NA PROVĚŘENÍ MOŽNÝCH ZMĚN, VČETNĚ PROVĚŘENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VHODNÉ VYLOUČIT UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA

  - Při řešení územního plánu budou respektovány následující jevy chráněné dle Zák.č 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny (v platném znění):

  - lokalita s výskytem vzácných a ohrožených druhů - Morašicko - výskyt dropa velkého

    - Lokalita je respektována, územní plán nenavrhuje žádnou změnu využití území, které by narušilo nebo omezilo předmět ochrany.

  - památné stromy  - Duby u Pustého zámku

    - Památné stromy jsou respektovány

  - Budou respektovány přírodní hodnoty území, ochrana krajinného rázu, významné přírodní dominanty, krajinné hodnoty, významná návrší a horizonty, stávající vzrostlá zeleň, významné krajinné prvky "ze zákona" (§ 4 zák. č.114/1992 Sb.v platném znění).

  - Jsou respektovány.

  - Budou vymezeny a upřesněny biocentra a biokoridory územního systému ekologické stability (ÚSES). Na lokální úrovni při vymezování vycházet ze zpracované oborové dokumentace ÚSES  a platné ÚPD.

  - ÚSES byl upřesněn a vymezen dle koncepčních podkladů pro nadregionální, regionální i lokální ÚSES

  - Návrh ÚSES bude koordinován v návaznosti na ÚPD sousedních obcí.

  - Respektováno, koordinováno.

  - Bude prověřena možnost opatření pro zlepšení retence vody v krajině a řešení problematiky ohrožení území vodní erozí.

  - Nejsou navrhovány žádná opatření, realizace protierozních a protipovodňových opatření je umožněna v rámci podmínek ploch s rozdílným způsobem využití.

  - Územní plán prověří opatření pro zachování nebo posilování ekologické stability území

  - Posílení ekologické stability je zajištěno vymezením  ploch změn v krajině pro realizaci ÚSES a stanovením podmínek využití území jednotlivých ploch v krajině a ÚSES.

  - Bude prověřena možnost zlepšení prostupnosti krajiny.

  - Prostupnost krajiny je zajištěna soustavou silnic, místních a účelových komunikací v území.

AD B) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT

Na základě posouzení záměrů rozvoje obce v návrhu územního plánu bude zváženo vymezení ploch a koridorů územních rezerv. U vymezených ploch a koridorů územních rezerv budou prověřeny podmínky jejich využití.

- Územní rezervy nebyly vymezeny.

AD C) POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A ASANACÍ, PRO KTERÉ BUDE MOŽNÉ UPLATNIT VYVLASTNĚNÍ NEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVO

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY

Bude zváženo vymezení veřejně prospěšných staveb.

- Viz kapitola L. 7. Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ

Bude zváženo vymezení veřejně prospěšných opatření.

- Viz kapitola L. 8. Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastru a případně dalších údajů podle  § 5 odst. 1 katastrálního zákona.

ASANACE

Bude zvážen návrh asanací a jejich vymezení.

- Asanace nejsou vymezeny.

AD D) POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE NEBO UZAVŘENÍM DOHODY O PARCELACI

Návrh zadání nepředpokládá, že by v územním plánu byly vymezeny plochy, pro které by bylo nutné prověřit jejich využití regulačním plánem.  Studie budou v ÚP navrženy v rozvojovém území, které přesáhne velikost 2 ha a kde bude třeba s ohledem na problematiku napojení na dopravní a technickou infrastrukturu prověřit řešení, které nelze navrhnout v podrobnosti ÚP.

- Takové plochy nebyly vymezeny.

AD E) PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ

Návrh zadání nepředpokládá požadavek na zpracování variant řešení.

- Územní plán je řešen invariantně.

AD F) POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU VYHOTOVENÍ

Územní plán Trstěnice bude zpracován v souladu se stavebním zákonem v platném znění a s prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu.

Dokumentace ponese název: Územní plán Trstěnice

Bude obsahovat dvě části: Územní plán a Odůvodnění územního plánu:

ÚZEMNÍ PLÁN

TEXTOVÁ ČÁST v rozsahu ve stanoveném prováděcí vyhláškou.

GRAFICKÁ ČÁST

I. 1	VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ					1 :  5 000

I. 2	HLAVNÍ VÝKRES								1 :  5 000

I. 3	KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY				             1 :  5 000

I. 4	VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ		1 :  5 000

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST

GRAFICKÁ ČÁST

II. 1	KOORDINAČNÍ VÝKRES							1 :  5 000

II. 2	VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ						           1 :  50 000

II. 3	VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU		             1 :  5 000

Územní plán Trstěnice bude vyhotoven ve vytištěné formě (v počtu výtisků, jak je stanoveno níže) Textová část bude odevzdána ve formátu .doc, grafická část bude odevzdána ve formátu .pdf. Počet výtisků je stanoven pro jednotlivé fáze takto:

I. etapu (Návrh územního plánu ke společnému jednání): 2 vyhotovení + 1× na CD v digitálním formátu.

II. etapu (Upravený návrh územního plánu k veřejnému projednání): 2 vyhotovení

III. etapu (Výsledný návrh územního plánu): 4 vyhotovení + 2x  na CD v digitálním formátu.

- Respektováno.

AD G) POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Nebudou navrženy takové plochy, které by mohly způsobit negativní zásah do životního prostředí, ovlivnit krajinný ráz, ekologickou stabilitu území a negativně ovlivnit udržitelný rozvoj území.

Na základě stanoviska OŽP KrÚ JmK v Brně uplatněném k návrhu zadání ÚP Trstěnice, bude provedeno vyhodnocení vlivů ÚP Trstěnice na životní prostředí dle podmínek  výše uvedeného stanoviska.

- Stanovisko OŽP KrÚ JmK v Brně uplatněné k návrhu zadání ÚP Trstěnice ze dne 2. 5. 2015 bylo krajským úřadem přehodnoceno, vyhodnocení vlivů ÚP Trstěnice na životní prostředí není požadováno.

AD H) VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚP TRSTĚNICE

Do návrhu ÚP Trstěnice budou zahrnuty požadavky a připomínky uvedené ve stanoviscích a vyjádřeních těchto dotčených orgánů: KrÚ JmK v Brně, HZS JmK ÚO Znojmo, ČR-státní energetická inspekce Brno, Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková.

- Požadavky byly zahrnuty.

## Vyhodnocení souladu

### 1.	SE SCHVÁLENÝM VÝBĚREM NEJVHODNĚJŠÍ VARIANTY A PODMÍNKAMI K JEJÍ ÚPRAVĚ V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 51 ODST. 2 STAVEBNÍHO ZÁKONA

Vyhotovení návrhu ve variantním řešení nebylo požadováno.

### 2.	S POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 51 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA

Podle § 51 odst. 3 stavebního zákona nebylo třeba postupovat.

### 3.	POKYNY K ÚPRAVĚ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 54 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA

Nebylo postupováno dle § 54 odst. 3 STZ.

### 4.	S ROZHODNUTÍM O POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY A O JEJÍM OBSAHU V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 55 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA

Nebylo postupováno dle § 55 odst. 3 STZ.

# Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení

V územním plánu nejsou řešeny záležitosti nadmístního významu.

# Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

### VYHODNOCENÍ ZÁBORU ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU

##### POUŽITÁ METODIKA

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bylo provedeno ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb., vyhlášky č. 13 Ministerstva životního prostřední ze dne 29. prosince 1993, kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a přílohy 3 této vyhlášky a příslušného metodického pokynu. Zařazení BPEJ do jednotlivých tříd ochrany odpovídá vyhlášce č. 48/2011 Sb. Ministerstva životního prostředí ze dne 22.února 2011.

##### BONITOVANÉ PŮDNĚ EKOLOGICKÉ JEDNOTKY

Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou bonitované půdně ekologické jednotky.

V řešeném území jsou významně zastoupeny zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany. Jedná se o území, které je intenzivně zemědělsky využíváno a je charakteristické kvalitou zemědělské půdy v širším okolí. Historicky je obec založena v prostoru, kde je územní rozvoj bez dopadu do zemědělských půd I. nebo II. třídy ochrany velmi omezený, až nemožný. Z tohoto důvodu nebylo možné vymezit plochy pro rozvoj obce v návaznosti na zastavěné území zcela bez dopadu do bonitní zemědělské půdy (I. nebo II. tř.o.). V jižní části obce je navržena plocha Z2 pro plochy smíšené obytné na zemědělských půdách IV. a V. třídy ochrany, v severní části pak plocha Z1 na zemědělských půdách I. třídy ochrany.

##### Způsob identifikace lokalit záboru a rozvojových lokalit v grafické části dokumentace

Vyhodnoceny jsou lokality s navrženou změnou využití, které mají dopad do ZPF. Lokality jsou identifikovány kódem, který se skládá z písmene a pořadového čísla. Písmeno vyjadřuje, zda se jedná o zastavitelnou plochu (Z), plochu přestavby (P) nebo plochu změny v krajině (K). Pořadová čísla jsou vymezena pro každou ze tří skupin a číselná řada nemusí být souvislá.

##### Údaje o celkovém úhrnu záboru ZPF

tab. 3 	Sumární součet dle navrženého způsobu využití a dopad do ZPF:

| výměra v ha | výměra celkem | orná půda | TTP | zahrada/ sad | I.třída ochrany | II.třída ochrany | III.třída ochrany | IV.třída ochrany | V.třída ochrany | ZÁBOR ZPF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SV - plocha smíšená obytná – venkovská | 3.2465 | 3.2465 | 0 | 0 | 3.6160 | 0 | 0 | 0,4016 | 0 | 3.2465 |
| ZO - plochy sídelní zeleně - zeleň ostatní | 0,0563 | 0,0563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0197 | 0,0366 | 0,0563 |
| PV - plocha veřejných prostranství | 0.2139 | 0.2139 | 0.0718 | 0 | 0.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2139 |
| C E L K E M | 3.5167 | 3.5167 | 0.0718 | 0 | 3.8299 | 0 | 0 | 0.4213 | 0.0366 | 3.5167 |

##### Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby

Jižně od obce se nachází Na východní hranici zastavěného území se nachází areál zemědělské výroby. Je respektován. Rozsah je dostačující, není navržena plocha pro jeho rozšíření, ani plochy pro další výrobní aktivity.

##### Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy

V řešeném území není zpracována jednoduchá pozemková úprava (JPÚ) nebo komplexní pozemková úprava.

##### Opatření k zajištění ekologické stability

Součástí zajištění zvýšení ekologické stability je doplnění ploch změn v krajině K1-K8, které jsou navrženy pro realizaci biokoridoru územního systému ekologické stability. V souladu s Metodickým pokynem pro vyhodnocení záboru ZPF (MMR a MŽP, srpen 2013) nejsou plochy změn v krajině vyhodnoceny jako zábor ZPF. Z důvodu informativního přehledu o územním rozsahu a dopadu do ZPF jsou obě plochy změn v krajině vyčísleny v tabulce na konci kapitoly.

##### Síť zemědělských účelových komunikací

V řešeném území je stabilizovaná síť zemědělských účelových komunikací. Při realizaci záměrů je nutno zachovat stávající účelové komunikace zajišťující přístup k pozemkům a průchodnost krajiny. Respektována je základní, páteřní síť komunikací, které jsou vymezeny jako plochy dopravní infrastruktury. Sezónní nebo nezařízené komunikace pro přístup k jednotlivým pozemkům nejsou vymezeny, resp. jsou součástí ploch zemědělských, v rámci kterých jsou vymezeny přípustné podmínky pro jejich vymezení, v rámci aktuální potřeby.

##### Investice do půdy

V řešeném území jsou realizovány odvodňovací systémy. Plochy změn využití území nenarušují realizované plochy meliorací.

##### Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení v porovnání s jinými možnými variantami

Hlavní rozvojová plocha Z1 je vymezena v návaznosti na severní hranici zastavěného území a doplňuje historickou strukturu rozvoje zastavěného území obce o přirozeně navazující zastavitelné území. Na tuto plochu navazují plochy pro veřejná prostranství, která jsou navržena v ose stávajících účelových komunikací. V jižní části je navržena zastavitelná plocha pro bydlení Z2, na kterou navazuje navržená plocha sídelní zeleně ZO. Ta je navržena z důvodu odclonění potenciálního negativního vlivu stávající plochy pro zemědělskou výrobu. Plocha je tak navržena v souladu s principy územního plánování a z důvodu vytvoření pohody bydlení, zejména eliminace potenciálního negativního vlivu zemědělského provozu.

Všechny plochy pro rozvoj bydlení (plochy smíšené obytné - Z1 a Z2)  jsou situovány v návaznosti na zastavěné území obce. Obě plochy jsou navrženy v kontinuitě s dlouhodobými ideovými koncepčními úvahami o možnostech rozvoje obce. Tím je například rozpracovaná historická dokumentace neschváleného územního plánu, která řešila rozvoj ploch pro bydlení obdobně, jako v současnosti řešený územní plán. Obě plochy představují kapacitní plochy koncepčního charakteru,s dobrou dopravní obsluhou a napojením na technickou infrastrukturu. Dosavadní rozvoj bydlení byl saturován dostavbou proluk a nezestavěných částí stavebních pozemků. Návrh ploch pro bydlení Z1 a Z2 však představuje nezbytné koncepční vymezení ploch pro další rozvoj obce. Variantní umístění plochy Z1, které by eliminovalo dopad do zemědělských ploch I. nebo II. třídy ochrany bylo zvažováno, avšak z dále uvedených důvodů bylo přesto navrženo řešení s dopadem do I. třídy ochrany. že v celém územním obvodu obce, v návaznosti na zastavěné území, se nacházejí zemědělské půdy I. nebo II, třídy ochrany. Při lokalizaci ploch byla tedy zohledněna intenzita obhospodařování zemědělské půdy a plochy pro bydlení byly navrženy primárně na zemědělských půdách s nižší intenzitou obhospodařování (záhumenky, louky).

Rozvoj ploch veřejného prostranství: plochy nejsou vymezeny samoúčelně, jejich vymezení vždy souvisí s konkrétními plochami pro bydlení. Plochy pro veřejná prostranství jsou navržena výhradně v návaznosti na plochu pro bydlení Z1.

Rozvoj ploch pro sídelní zeleň (ZO): vymezena je plocha Z3 jako izolační plocha oddělující plochu Z2 od stávající plochy pro výrobu zemědělskou. Plocha je vymezena z důvodu odclonění stávající plochy pro výrobu a navrhované plochy pro bydlení. Návrh plochy je v souladu se zásadami územního plánování a v souladu s ochranou pohody bydlení před negativními vlivy výroby.

Odůvodnění jednotlivých ploch:

tab. 4 	Odůvodnění jednotlivých ploch:

| identifikace | navrhovaný způsob využití | výměra (v ha) | odůvodnění lokality |
| --- | --- | --- | --- |
| Z1 | SV - plocha smíšená obytná – venkovská | 2.6297 | Lokalita pro bydlení navržena v návaznosti na severní až severovýchodní hranici zastavěného území. Důvodem pro vymezení lokality je potřeba zajištění dostatečné plochy pro rozvoj bydlení, jak je doloženo v kap. M.2, ve výpočtu potřebnosti ploch pro rozvoj obce. Za období cca posledních deseti let bylo již zastavěno cca 1 ha ploch pro bydlení, a to intenzifikací výstavby v rámci zastavěného území dostavbou proluk. Progresivita zástavby je v obci vysoká a dostatečná kapacita disponibilních ploch pro bydlení zajišťuje dobré podmínky pro optimální rozvoj obce. Obdobně jako ostatní plochy pro bydlení je i plocha Z1 vymezena na zemědělské půdě, která je obhospodařována převážně maloplošným způsobem, jako dvě osevně oddělené plochy a není tedy narušena organizace ploch s velkovýrobními technologiemi obhospodařování. Z důvodu, že se lokalita č.Z1 nachází v obvodu zemědělských ploch I. třídy ochrany, byly variantně k lokalitě Z1 zvažovány i další lokality s nižší bonitou zemědělské půdy, tedy např. na severozápadním okraji obce, v prostoru, kde se nacházejí zemědělské půdy IV. třídy ochrany, a na východní hranici zastavěného území obce, kde se nacházejí zemědělské půdy V. a III. třídy ochrany I přes to byla nakonec po provedeném rozboru navržena lokalita Z1 na zemědělských půdách I. třídy ochrany. Důvody byly následující: pro optimální rozvoj obce je nutné zajistit dostatečnou (viz kap.M2 prokazující nezbytnost potřebnosti ploch) nabídku disponibilních ploch, kterou nelze naplnit pouze lokalitou Z2, která je navržena na zemědělských půdách nižších bonit, v převažujícím územním obvodu obce (v návaznosti na zastavěné území) se nachází zemědělské půdy I. nebo II, třídy ochrany, a to zejména v jihovýchodní a západní části navazující na zastavěné území. Například využití území jižně od obce, tedy v prostoru navazujícím od západu, nebo i od východu na lokalitu Z2, kde se nacházejí méně bonitní půdy je pro rozvoj bydlení nevhodný z toho důvodu, že se vzdálenost okraje takové zástavby pohybuje ve vzdálenosti cca 470 m od centra, a tedy se blíží jeho optimální docházkové vzdálenosti, ve srovnání se vzdáleností lokality Z1, jejíž okraj je od centra vzdálen pouze cca 300m. Z toho důvodu byl uvažován další rozvoj severně nebo východně od centra. srovnáním dopravní dostupnosti tří potenciálních lokalit - lokality na severozápadním okraji, východním okraji a lokality Z1 vychází jako nejlepší lokalita č. Z1, a to zejména z toho důvodu, že je dopravně obslužitelná po celém svém obvodu, a tím umožňuje optimalizaci využití nejen samotné plochy Z1, ale po vybudování veřejných prostranství Z4 a Z5 i intenzifikaci zadních traktů stávajících ploch bydlené, tedy využití nezastavěných částí stavebních pozemků zastavěného území. Lokalita severozápadně od obce je z veřejného prostranství přístupná v omezené míře (v současnosti pouze pěší propojení - nedostatečný prostor 8m pro veřejné prostranství) pouze z jižní strany, z východní strany přístupová cesta neexistuje a je tedy obtížné i zpřístupnění zadních traktů stávajících ploch bydlení. Lokalita na východním okraji, východně až severovýchodně od kostela je v dobré dostupné vzdálenosti centra, ale napojení kapacitní lokality je v okolí historického centra obce nevhodné, jelikož by byla vzhledem k nutnému napojení na silnici III. třídy zvýšena doprava v přímé návaznosti na kostel a ohradní zeď porovnáním vyvolaných investic do nutných přeložek technické infrastruktury (el. vedení) vychází jako nejvhodnější lokalita Z1. Obě srovnávané lokality s nižší bonitou jsou zatíženy nadzemním vedením el.en., které by v případě přeložek neúměrně zvýšilo cenu parcel a na trhu by existovalo riziko, že plochy budou dlouhodobě nevyužity a nebo v případě respektování nadzemního vedení by tento limitující prvek snížil intenzitu využití ploch, a tedy pravděpodobnost dalších nároků na zemědělskou půdu po plném využití ploch. dalším limitujícím prvkem pro obě lokality s nižší bonitou jsou limitující pásma, a to v případě západní lokality pásmo 50m od okraje lesa a v případě lokality u kostela pietní pásmo hřbitova. Obě pásma, obdobně jako el. vedení, snižují využitelnost ploch a intenzifikaci zástavby ve srovnání s lokalitou č. Z1. využití lokality severovýchodně od kostela je ve srovnání s lokalitou Z1 omezeno hygienickými důvody, a to konkrétně nutností zajistit odstup od plochy výroby a ploch zemědělské výroby, zejména z důvodu hluku, prašnosti, případně negativního dopadu chovu hospodářských zvířat (zápach). Z výše uvedených důvodů tedy vyplývá, že prokázáním potřebnosti rozvojových ploch pro bydlení pro optimální rozvoj obce byl prokázán i veřejný zájem na využití lokality č.Z1 nad veřejným zájmem ochrany ZPF I. třídy ochrany, která se v prostoru lokality Z1 nachází. |
| Z2 | SV - plocha smíšená obytná – venkovská | 0.6168 | Plocha pro bydlení, vymezení plochy je převzato z neschválené územně plánovací dokumentace. Jedná se o dlouhodobý záměr na výstavbu v přímé návaznosti na zastavěné území a dobře dostupnou dopravní a technickou infrastrukturu. Jedná se o dostavbu uliční fronty již z jedné strany obestavěné v jihovýchodní části obce. Z hlediska kvality zemědělské půdy se jedná o IV. třídu ochrany. |
| Z3 | ZO - plochy sídelní zeleně - zeleň ostatní | 0,0563 | Plocha pro sídelní zeleň je vymezena na zemědělských půdách IV. třídy ochrany z důvodu odclonění plochy pro bydlení Z2 od plochy pro výrobu zemědělskou (stávající) . |
| Z4 | PV - plocha veřejných prostranství – veřejná prostranství | 0,1170 | Plochy pro veřejná prostranství vymezeny pro obsluhu a dostupnost plochy pro bydlení Z1. Navrženy jsou v trase stávajících účelových komunikací a polních cest. Jejich vymezení je přímo vázáno na lokalitu Z1 a bez jejího vymezení by byly neopodstatněné. Odůvodnění a prokázání veřejného zájmu převyšujícího soukromý zájem na ochraně ZPF tedy přímo souvisí s plochou Z1. |
| Z5 | PV - plocha veřejných prostranství – veřejná prostranství | 0,0251 |  |

Dosavadní využití ploch nezemědělské půdy v řešeném území: nezemědělská půda využitelná pro rozvoj obce se v návaznosti na zastavěné území obce nenachází.

Využití zemědělské půdy na nezastavěných částech stavebních pozemků a enkláv zemědělské půdy v zastavěném území: zemědělská půda na nezastavěných částech stavebních pozemků je využívána především jako samozásobitelské zahrady a sady. Enklávy velkovýrobně obhospodařované zemědělské půdy se v zastavěném území nevyskytují. Územní plán vymezuje zastavitelné plochy v kontinuitě s platným územním plánem. To znamená, že rozvoj obce, a to zejména ploch pro bydlení, je situován do ploch přímo navazujících na stavební pozemky (plochy zastavěné). Jedná se o zadní trakty historických pozemků, převážně přímo majetkově  souvisejících se zastavěnými plochami podél stávající uliční sítě. Zpřístupnění těchto zadních traktů vyžaduje vymezení souvisejících ploch pro veřejná prostranství (PV).

Využití ploch získaných odstraněním budov a proluk: asanace nebyla navržena. Územní plán vymezil plochu přestavby P1, která nemá dopad do ploch ZPF.

Využití ploch, které byly pro potřeby rozvoje sídla orgánem ochrany ZPF již odsouhlaseny v dosavadní schválené dokumentaci: Územní plán není zpracován.

Důsledky navrhovaného řešení na uspořádání ploch ZPF, kterým by měla být s ohledem na § 2 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění co nejméně narušena krajina a její funkce: navrhované plochy zástavby neznemožňují obhospodařování a údržbu zemědělských ploch. Plochy pro rozvoj bydlení a související plochy veřejných prostranství jsou umístěny v návaznosti na zastavěné území sídla.

Ovlivnění hydrologických a odtokových poměrů a stávajících melioračních zařízení v území: v řešení územního plánu nejsou navrhovány žádné zásadní změny hydrologických a odtokových poměrů. Odtokové poměry v jednotlivých rozvojových lokalitách budou částečně ovlivněny výstavbou samotnou, k jinému ovlivnění nedojde. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou odváděny dešťovou kanalizací, na pozemcích bude zajištěna maximální kumulace dešťových vod pro zachování retenční schopnosti krajiny, tuto problematiku je třeba dořešit v podrobnější dokumentaci.

Kvalita zemědělské půdy dle  tříd ochrany: je uvedena v přiložené tabulkové části.

Etapizace výstavby: není navržena.

### VYHODNOCENÍ ZÁBORU POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

Územní plán nevymezuje zastavitelné plochy, které by měly dopad do ploch PUPFL, nebo by zasahovaly pásmo 50 m od okraje lesa.

tab. 5 	Tabelární vyhodnocení záboru ZPF:

| číslo | Kód funkčního využití | celková výměra plochy(ha) | Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) | Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) | Celkový zábor ZPF(ha) | Investice do půdy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | orná půda | TTP | zahrady | ovocné sady | I. | II. | III. | IV. | V. |  |  |
| Z1 | SV - plocha smíšená obytná – venkovská | 2.6297 | 2.6297 | 0 | 0 | 0 | 2.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6297 | 0 |
| Z2 | SV - plocha smíšená obytná – venkovská | 0.6168 | 0.6168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4015 | 0.2153 | 0.6168 | 0 |
| SV - plocha smíšená obytná – venkovská celkem | 3.2465 | 3.2465 | 0 | 0 | 0 | 2.6297 | 0 | 0 | 0.4015 | 0.2153 | 3.2465 | 0 |
| Z3 | ZO - plochy sídelní zeleně - zeleň ostatní | 0.0563 | 0.0563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0197 | 0.0366 | 0.0563 |  |
| ZO - plochy sídelní zeleně - zeleň ostatní celkem | 0.0563 | 0.0563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0197 | 0.0366 | 0.0563 |  |
| Z4 | PV - plocha veřejných prostranství – veřejná prostranství | 0.1170 | 0.1170 | 0 | 0 | 0 | 0.1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1170 |  |
| Z5 | PV - plocha veřejných prostranství – veřejná prostranství | 0.0969 | 0.0251 | 0.0718 |  |  | 0.0969 |  |  | 0 |  | 0.0969 |  |
| PV - plocha veřejných prostranství – veřejná prostranství celkem | 0.2139 | 0.1421 | 0.0718 |  | 0 | 0.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2139 | 0 |
| CELKEM | 3.5167 | 3.4449 | 0.0718 | 0 | 0 | 2.8436 | 0 | 0 | 0.4212 | 0.2519 | 3.5167 | 0 |

| číslo | Kód funkčního využití | celková výměra plochy(ha) | Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) | Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) | Celkový zábor ZPF(ha) | Investice do půdy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | orná půda | TTP | zahrady | ovocné sady | I. | II. | III. | IV. | V. |  |  |
| K1 | NSp - plochy smíšené nezastavěného území - přírodní | 0.5141 | 0 | 0.5141 | 0 | 0 | 0.4677 | 0 | 0 | 0 | 0.0464 | 0.5141 | 0 |
| K2 | NSp - plochy smíšené nezastavěného území - přírodní | 0.6825 | 0.1193 | 0.5632 | 0 | 0 | 0.3635 | 0 | 0 | 0 | 0.3190 | 0.6825 | 0 |
| K3 | NSp - plochy smíšené nezastavěného území - přírodní | 1.2072 | 1.2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2072 | 0 | 0.3190 | 1.2072 | 0 |
| K4 | NSp - plochy smíšené nezastavěného území - přírodní | 0.1232 | 0.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1232 | 0 | 0 | 0 | 0.1232 | 0 |
| K5 | NSp - plochy smíšené nezastavěného území - přírodní | 0.3699 | 0.3417 | 0 | 0 | 0.0282 | 0.2915 | 0 | 0 | 0.0784 | 0 | 0.3699 |  |
| K6 | NSp - plochy smíšené nezastavěného území - přírodní | 1.6333 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7344 | 0.2446 | 0.6543 | 0 | 1.6333 |  |
| K7 | NSp - plochy smíšené nezastavěného území - přírodní | 1.4393 | 1.4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3191 | 0 | 0 | 0 | 1.4393 |  |
| K8 | NSp - plochy smíšené nezastavěného území - přírodní | 0.3191 | 0.3191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3191 | 0 | 0 | 0 | 0.3191 |  |
| NSp - plochy smíšené nezastavěného území - přírodní - celkem | 6.2886 | 5.1831 | 1.0773 | 0 | 0.0282 | 1.1227 | 1.4958 | 1.4518 | 0.7327 | 0.6844 | 6.2886 |  |

Pozn.:

1) lokality č. K1 až K8 jsou navrženy pro realizaci územního systému ekologické stability. V tabulce jsou uvedeny pouze pro informativní účely. V souladu s Metodickým doporučením, nejsou vyhodnoceny jako zábor ZPF.

# Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE:

Během zpracování ÚP Trstěnice došlo k aktualizaci politiky územního rozvoje usnesením vlády České republiky č. 276 ze dne 15. 4. 2015. ÚP je v souladu s Politikou územního rozvoje České Republiky ve znění Aktualizace č. 1. Dále jen PŮR ČŘ ve znění Aktualizace č. 1.

Územní plán respektuje a naplňuje rámcové požadavky na územně plánovací dokumentaci, stanovené v obecné poloze v čl. (14) – (32) kap. 2 Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území:

(14) Územním plánem jsou chráněny a rozvíjeny přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Je zachován ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny. Podrobněji viz textová část, kapitola B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot.

(14a) Při plánování rozvoje obce bylo dbáno na rozvoj primárního sektoru a zohledněna ochrana kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. V řešeném území převažují zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany. jejich zastoupení v katastru dosahuje 67%, což výrazně převyšuje průměrné zastoupení takto kvalitních půd v území. Jedná se o území Boskovické brázdy, která výrazně kvalitou zemědělské půdy převyšuje okolí. Historicky je obec založena v prostoru, kde je územní rozvoj bez dopadu do zemědělských půd I. nebo II. třídy ochrany zcela nemožný. Z tohoto důvodu nebylo možné vymezit všechny plochy pro rozvoj obce v návaznosti na zastavěné území, aniž by byly dotčeny bonitní zemědělské půdy. Obě zastavitelné plochy (Z1 a Z2) pro bydlení, včetně souvisejících ploch pro veřejná prostranství (Z4 a Z5) jsou převzaty z neschváleného územního plánu.  Variantní umístění ploch, které by zohledňovalo kvalitu zemědělských půd nebylo možno využít, a to z toho důvodu, že se v téměř celém územním obvodu obce, v návaznosti na zastavěné území, se nacházejí zemědělské půdy I. nebo II, třídy ochrany. Při lokalizaci ploch byla tedy zohledněna intenzita obhospodařování zemědělské půdy a plochy pro bydlení byly navrženy primárně na zemědělských půdách s nižší intenzitou obhospodařování (záhumenky, louky).

(15) Při návrhu je předcházeno sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel tím, že nejsou stanoveny takové podmínky ani navrženy takové plochy, které by mohly vyvolávat riziko vzniku sociálně vyloučených lokalit. Územní plán podporuje sociální soudržnost obyvatel vymezením jak stávajících ploch tak navržených ploch veřejného prostranství a občanského vybavení. Navrhuje plochy veřejných prostranství k dalším sociálním kontaktům obyvatel.

(16) Při stanovení způsobů využití území byla dána přednost komplexnímu řešení před uplatněním jednostranných hledisek a požadavků. Během zpracování návrhu územního plánu byla obec požádána o podněty a záměry občanů, řešení ÚP bylo průběžně konzultováno.

(17) Variabilita přípustného využití zastavitelných ploch umožňuje reagovat na náhlé hospodářské změny. Jsou vytvořeny podmínky pro vznik pracovních příležitostí, a to především vymezením ploch smíšených obytných – venkovských, kdy přípustné funkce umožňují jak rozvoj podnikání tak cestovního ruchu.

(18) Územní plán rozvíjí obec v návaznosti na její historickou urbanistickou strukturu. Návrhem je podporována osobitost sídla, jsou vytvořeny předpoklady pro zájmem o turistiku a další rozvoj obce, což následně umožňuje zvýšení její konkurenceschopnosti.

(19) Předpoklady pro polyfunkční využívání území jsou vytvořeny především vymezením ploch smíšených obytných – venkovských. Územní plán vyhodnocuje účelné využití zastavěného území a vyhodnocuje potřebu vymezení zastavitelných ploch – viz kap. M. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. Zastavitelné plochy jsou navrženy tak, aby nedocházelo k fragmentaci krajiny a nežádoucímu jevu suburbanizace území. Záměrem územního plánu je navržení optimálního napojení zastavitelných ploch na veřejnou infrastrukturu. Koncept veřejné zeleně zůstává zachován.

(20) Rozvoj není navržen tak, aby výrazně ovlivnil charakter krajiny, navazuje na zastavěné území. Územní plán vymezuje plochy pro doplnění prvků lokálního systému ekologické stability a v rámci koncepce vymezení ÚSES včetně interakčních prvků vytváří podmínky pro zvýšení ekologické stability a obnovu rozmanitosti i estetické hodnoty krajiny. Vymezením ploch s rozdílným způsobem využití a stanovením podmínek využití pro tyto plochy byly vytvořeny podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny. Byly vytvořeny podmínky pro zachování charakteru otevřené kulturní venkovské krajiny s dominantní zemědělskou funkcí (zemědělský a lesozemědělský typ krajiny).

(20a) Při návrhu dopravní a technické infrastruktury bylo dbáno na migrační propustnost krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka. Navržený rozvoj obce doplňuje stávající urbanistickou strukturu tak, aby vytvořila kompaktní celky.

(21) Celková urbanistická koncepce vytváří předpoklady pro dostupnost a prostupnost území a nenarušuje souvislé plochy veřejně přístupné zeleně.

(22) Podmínky pro rozvoj cestovního ruchu byly vytvořeny vymezením ploch smíšených obytných – venkovských, navržením plochy pro rekreaci RX a plochy smíšené nezastavěného území – rekreační nepobytové NSr. Stávající plocha pro rekreaci je respektována. Obec je napojena na stávající cyklotrasy.

(23) Dopravní a technická infrastruktura byla navržena s ohledem na prostupnost krajiny a s ohledem na minimalizaci fragmentace krajiny.

(24) Vymezením a doplněním dopravního skeletu byly vytvořeny předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Územní plán se zabývá ochranou obyvatel před hlukem a emisemi, využití dotčených návrhových ploch je podmíněno splněním hygienických limitů.

(24a) V řešeném území nedochází k dlouhodobému překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví. Nové plochy pro výrobu a skladování nejsou navrženy. Plocha SV Z2 je izolována od stávající plochy pro zemědělskou výrobu návrhovou plochou zeleně.

(25) Byly vytvořeny podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) Byla vymezena kostra ÚSES, která vytváří podmínky pro zvýšení ochrany před erozí. V podmínkách pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v krajině je přípustná realizace protipovodňových a protierozních opatření, což vytváří podmínky pro zvýšení ochrany území a obyvatelstva před přírodními katastrofami v území (záplavy, eroze atd.)

(26) V řešeném území není vymezeno záplavové území. Územní plán nevymezuje zastavitelné plochy, které by byly ohroženy rizikem záplavy.

(27) Návrhem územního plánu jsou vytvořeny podmínky pro koordinované umístění veřejné infrastruktury.

(28) Při stanovení způsobu využití území byl upřednostněn komplexní přístup, který vyplynul z pracovních výborů, kdy bylo zdůvodněno dílčí řešení jednotlivých ploch z hlediska urbanistického, dopravního, technického i z hlediska přírodního a který zohledňuje nároky na další vývoj území. Rozvíjí jak plochy pro bydlení, tak plochy veřejných prostranství.

(29) Územní plán vymezuje plochy veřejných prostranství, které usnadňují vzájemné propojení hromadné dopravy (autobusy) s provozem pěších a cyklistů. Stávající systém dopravy je funkční.

(30) Byly vytvořeny podmínky pro úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a likvidaci odpadních vod, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti – dodávka pitné vody je stabilizovaná a vyhovující, je vymezena nová stávající plocha pro čistírnu odpadních vod.

(31) Plochy pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů nejsou v řešeném území vymezeny.

Vztah rozvojových oblastí, os, specifických oblastí, koridorů a ploch dopravy, koridorů a ploch technické infrastruktury vymezených v PÚR ČRve znění Aktualizace č. 1, k řešenému územnímu plánu:

- Řešené území neleží v rozvojové oblasti vymezených v PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1.

- Řešené území není součástí rozvojové osy vymezených v PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1.

- Řešené území neleží ve specifických oblastech nadmístního významu vymezených v PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1.

- Řešené území neleží v trasách transevropských multimodálních koridorů, koridorů vysokorychlostních tratí, koridorů dálnic a rychlostních silnic, koridorů vodní dopravy, koridorů elektroenergetiky, koridorů VVTL plynovodů, koridorů pro dálkovody.

VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM:

Řešené území nemá platnou územně plánovací dokumentaci vydanou krajem. Opatření obecné povahy „Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje“, vydané Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 22. 9. 2011 usnesením č. 1552/11/Z25, bylo zrušeno rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6. 2012, který nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení.

# Vyhodnocení souladu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území

## Soulad územního plánu s cíli a úkoly územního plánování

Cíle územního plánování

(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

ÚP vytváří předpoklady pro výstavbu, navrhuje dostatečné množství stavových a návrhových ploch s rozdílným způsobem využití, které výstavbu umožňují. ÚP vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, ÚP je výsledkem komplexního přístupu k řešení zohledňujícím nutnost vyváženého vztahu mezi zachováním podmínek pro příznivé životní prostředí, podmínek pro hospodářský rozvoj a podmínek pro zachování soudržnosti společenství obyvatel.

(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.

K řešení účelného využití a prostorového uspořádání území bylo přistupováno komplexně se záměrem o vytvoření vyváženého vztahu základních pilířů udržitelného rozvoje území a se záměrem o vytvoření vyváženého vztahu zájmů soukromých a veřejných.

(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.

ÚP řeší ochranu přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. V ÚP je ochrana krajiny jako podstatné složky prostředí života obyvatel jednou ze základních priorit. ÚP stanovuje rozsah nových zastavitelných ploch takovým způsobem, aby byl zásah do volné krajiny minimalizován. Řešení nepředstavuje riziko zbytečné fragmentace území, vytváří tedy podmínky pro hospodárné využívání území.

(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra.

Podmínky využití ploch v nezastavěném území jsou v souladu s tímto bodem, viz textová část, kapitola F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení ve kterých plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18 odst.5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití).

Úkoly územního plánování

(1) Úkolem územního plánování je zejména

a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty,

Stav území byl v procesu tvorby ÚP prověřen a posouzen jak z průzkumů v území tak z dostupných podkladů. Na základě průzkumů v území a dostupných podkladů byly stanoveny i přírodní, kulturní a civilizační hodnoty.

b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území,

Koncepce rozvoje území a ochrany hodnot byla stanovena, viz textová část, kapitola B.

c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání,

Potřeba všech změn v území byla posouzena z hlediska veřejného zájmu, vlivu na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu i hospodárné využívání.

d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb,

Urbanistické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území jsou zapracovány v řešení rozdělení území na stabilizované plochy a plochy změn s rozdílným způsobem využit tak, aby byla zachována urbanistická hodnota obce a umožněn její žádaný rozvoj. Architektonické a estetické požadavky jsou zapracovány v textové části, kapitole F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení ve kterých plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18 odst.5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití).

e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území,

Podmínky pro provedení změn v území jsou stanoveny v textové části, kapitole F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení ve kterých plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18 odst.5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití).

f) stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci),

Stanovit etapizaci provádění změn v území nebylo účelné.

g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem,

V řešeném území není evidována přítomnost takových rizikových faktorů, které by vyvolaly potřebu stanovení konkrétních opatření.

h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn,

Rozsah nových návrhových ploch a způsob vymezení stávajících ploch zohledňuje současnou hospodářskou situaci v území, řešení je v případě náhlé hospodářské změny dostatečně flexibilní.

i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení,

Podmínky pro provedení změn v území jsou stanoveny v textové části, kapitole F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení ve kterých plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18 odst.5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití).

k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany,

Řešeno v kapitole H. 1.  OCHRANA OBYVATELSTVA

l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území,

Asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy nebylo účelné stanovovat.

m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,

Nebylo účelné stanovovat kompenzační opatření.

o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové péče.

Řešení ÚP je výsledkem kvalifikované práce v oboru architektury, urbanismu, územního plánování, ekologie i památkové péče.

(2) Úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo územního plánu na vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území (dále jen "vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území"); jeho součástí je posouzení vlivů na životní prostředí  zpracované podle přílohy k tomuto zákonu a posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, pokud orgán ochrany přírody svým stanoviskem takovýto vliv nevyloučil.

Stanovisko OŽP KrÚ JmK v Brně uplatněné k návrhu zadání ÚP Trstěnice ze dne 2. 5. 2015 bylo krajským úřadem přehodnoceno, vyhodnocení vlivů ÚP Trstěnice na životní prostředí není požadováno.

## Ochrana a rozvoj hodnot území

A) OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT A KRAJINNÉHO RÁZU:

Podmínky ochrany přírodních hodnot jsou stanoveny z důvodu ochrany druhové rozmanitosti krajinného rámce (tvořeného lesy a krajinnou zelení) s vazbou na ÚSES.

Územní plán respektuje přírodní hodnoty s legislativní ochranou:

- Významné krajinné prvky ze zákona:

  - lesy

  - vodní toky

  - rybníky

  - rašeliniště (v řešeném území se nenachází)

  - údolní nivy (v řešeném území se nenachází)

  - jezera (v řešeném území se nenachází)

- Památné stromy:

  - Duby u Pustého hradu

- Lokalita výskytu zvláště chráněného druhu živočichů:

  - lokalita výskytu dropa velkého (Morašicko)

- pásmo 50 m od okraje lesa

B) OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT:

Cílem řešení je vytvořit územní předpoklady pro stabilizaci a rozvoj obce formou komplexního návrhu uspořádání a využití území obce, při respektování stávajících hodnot území.

Jsou stanoveny obecné podmínky ochrany a rozvoje hodnot. Vymezené v textové části územního plánu v kapitole B. 3. Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území.

ÚZEMNÍ PLÁN VYMEZUJE OCHRANU DALŠÍCH KULTURNÍCH HODNOT:

- Pro nejkvalitnější části zastavěného území je vymezeno území zásadního významu pro ochranu hodnot se stanovenými podmínkami ochrany. Toto území bylo vymezeno na základě syntézy ochranných režimů, kvality a charakteru prostředí, architektonické nebo urbanistické kvality prostoru.

- v rámci návrhu ÚP byly vymezeny památky místního významu a další kulturní hodnoty (urbanistické dominanty obce, významná drobná architektura, historicky významné stavby,) Viz kapitola L. 2. Odůvodnění  základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot.

ÚZEMNÍ PLÁN RESPEKTUJE KULTURNÍ HODNOTY S LEGISLATIVNÍ OCHRANOU:

##### Archeologie

Celé k.ú. Kladeruby nad Oslavou je území s archeologickými nálezy. Při jakýchkoliv zásazích do terénu, je třeba respektovat § 21-23 zákona č. 20/1987 Sb. Stavebník je povinen záměr stavební činnosti oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický průzkum.

##### Nemovité kulturní památky

V řešeném území se nachází tři památky zapsané v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek:

32016/7-6829	kostel Povýšení sv. Kříže

34759/7-6831	kaplička

32838/7-6830	socha sv. Jana Nepomuckého

##### Válečné hroby

V řešeném území se nachází válečný hrob č. CZE-6212-17844.

C) OCHRANA CIVILIZAČNÍCH HODNOT:

- řešením ÚP jsou respektovány a rozvíjeny civilizační hodnoty území (hodnoty území, spočívající např. v jeho vybavení veřejnou infrastrukturou, možností pracovních příležitostí, v dopravní dostupnosti, v dostupnosti veřejné dopravy, v možnosti využívání krajiny k zemědělským účelům apod.)

D) OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

- navržené lokality jsou umístěny v takových částech obce, kde se nenacházejí žádné negativní vlivy, které by mohly ovlivnit zdravé životní podmínky nebo životní prostředí. Pouze část lokality plochy SV Z2 se nachází v ochranném pásmu silnice III. třídy. Plocha SV Z2 je také odstíněna pásem izolační zeleně od stávající plochy VZ.

E) POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Požadavky na ochranu nezastavěného území jsou definovány vlastní urbanistickou koncepcí a koncepcí řešení krajiny:

- ÚP zachovává a rozvíjí urbanistickou strukturu obce s propojením na okolní krajinu při respektování krajinného rázu

- s ohledem na ochranu krajiny vytváří ÚP podmínky pro hospodárné využívání zastavěného  území a zajištění ochrany nezastavěného území jednak intenzivnějším a variabilnějším způsobem využití zastavěného území (vymezení ploch smíšených obytných) a dále využitím nezastavěných ploch (proluk) v zastavěném území

- zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území

- navržené zastavitelné plochy navazují na zastavěné území, doplňují a uzavírají stávající urbanistickou strukturu

Další požadavky a podmínky vyplývající z úkolů územního plánování jsou podrobně popsány v kapitole 0 Nebylo uplatněno.

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty.

# Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

- ÚP je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,  a v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

S ohledem na specifické podmínky řešeného území byly nad rámec ust. § 4 až 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., v souladu s ust. § 3 odst. 4, vymezeny tyto další plochy s rozdílným způsobem využití:

- plochy zeleně – vymezeny z důvodu potřeby podrobnějšího členění území pro lepší vypovídací hodnotu ÚP v zájmu vyjádření koncepce sídelní zeleně.  Viz textová část, kapitola C. 4. Plochy sídelní zeleně

Podrobněji viz kapitola DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN

V řešeném území se nenachází ložiska nerostných surovin. Na území obce nejsou vymezeny plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin.

Odůvodnění stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení ve kterých plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití).

# Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem  řešení rozporů

Územní plán je zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.

## OCHRANA OBYVATELSTVA

A) ZÓNY HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Zájmové území je ohroženo JE Dukovany, nachází se v zóně vnějšího havarijního plánu JE Dukovany (580 os.).

Zóny havarijního plánování stanovuje pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek, a které jsou zařazeny do skupiny B, podle odst. 1 § 20  zákona č. 59/2006, o prevenci závažných havárií Sb.,  krajský úřad, odbor životního prostředí, s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezit případné následky závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek v objektech a zařízeních a v jejich okolí. Hasičský záchranný sbor (dále jen „HZS JMK“) zpracovává pro stanovené ZHP vnější havarijní plány a zabezpečuje realizaci plánovaných opatření v jeho působnosti.

HZS JMK vede přehledy o dalších objektech a zařízeních na území JMK, které manipulují s nebezpečnými látkami, a pro které se nezpracovávají vnější havarijní plány podle uvedených právních předpisů, ale které představují zdroj možného ohrožení obyvatelstva, a pro vybrané z nich zpracovává „Plány opatření“.

B) UKRYTÍ OBYVATELSTVA V DŮSLEDKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Ukrytí obyvatelstva je řešeno s ohledem na potenciální zdroje ohrožení. Stálé úkryty se v zástavbě obce Trstěnice nevyskytují.

Z důvodů pozastavení výstavby stálých úkrytů bude hlavní těžiště ukrytí obyvatelstva v improvizovaných úkrytech.

Improvizované úkryty (IÚ) se budují k ochraně obyvatelstva před účinky světelného a tepelného záření, pronikavou radiací, kontaminací radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení v případě nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a v době válečného stavu v místech, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít stálých úkrytů. IÚ se navrhují v souladu s plánem ukrytí v dosažitelných vzdálenostech k zabezpečení ukrytí obyvatelstva, jemuž nelze poskytnout stálé ukrytí.

IÚ se budují v mírové době k ochraně obyvatelstva v kterékoliv budově či objektu (sklepy i v patře) individuálně podle konkrétní situace v předem vybraných, optimálně vyhovujících prostorech, ve vhodných částech domů, bytů, provozních a výrobních objektů. Tyto prostory budou upravovány před účinky mimořádných událostí s využitím vlastních materiálních a finančních zdrojů fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich zaměstnanců.

Protiradiační úkryt, budovaný svépomocí (PRÚ-BS) je improvizovaným úkrytem (IÚ), využitelným za třech krizových stavů:

- nouzového stavu

- stavu ohrožení státu

- válečného stavu

Samosprávou obce není na Obecním úřadě Trstěnice evidován žádný stávající PRÚ-BS. Lze doporučit, aby nově budované podsklepené objekty byly v zájmu majitelů domů řešeny tak, aby vyhovovaly podmínkám, kladeným na improvizované úkryty. Požadovaná kapacita je přibližně 1 m2 na osobu.

Doběhová vzdálenost pro úkryty je 500 m, čímž je splněn požadavek dosažení úkrytu do 15 minut. Organizační zabezpečení je nutno řešit na úrovni samosprávy, není řešitelné v územním plánu obce.

C) EVAKUACE OBYVATELSTVA A JEHO UBYTOVÁNÍ

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování je řešeno dle havarijního plánu JMK.

Evakuace se provádí z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.

Z havarijního plánu kraje a vnějšího havarijního plánu JE Dukovany vyplývá, že obec Trstěnice leží v 20 km zóně JE Dukovany, v případě radiační havárie je počítáno s evakuací celé obce v počtu cca 580 osob do prostor ORP Slavkov – město Slavkov. Pro obec Trstěnice není stanovena ubytovací povinnost z jiných obcí.

Pro případ neočekávané (neplánované) mimořádné události je možno využít pro nouzové, příp. náhradní ubytování obyvatelstva kapacitních objektů veřejného občanského vybavení či vhodné prostory v dalších objektech nezasažených mimořádnou situací.

V případě vzniklé nutnosti evakuace obyvatelstva bude problém řešen operativně v součinnosti se záchrannými složkami JMK. Organizační ani technické zabezpečení evakuace obyvatelstva není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány obce v jejich dokumentaci a v HP JMK. Způsob provádění evakuace a jejího všestranného zabezpečení stanoví § 12 a 13 vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

D) ZÁCHRANNÉ, LIKVIDAČNÍ A OBNOVOVACÍ PRÁCE PRO ODSTRANĚNÍ NEBO SNÍŽENÍ ŠKODLIVÝCH ÚČINKŮ KONTAMINACE

K usnadnění záchranných, likvidačních a obnovovacích prací je v urbanistickém řešení prostoru obce zásadní:

- plochy výroby a skladování jsou prostorově a provozně odděleny od zón obytných,

- není přípustná výstavba uzavřených bloků,

- doprava na místních a obslužných komunikacích je řešena v souladu s platnou legislativou (vyhl. č. 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů) tak, aby umožnila příjezd zasahujících jednotek (včetně těžké techniky) a nouzovou obsluhu místních částí v případě zneprůjezdnění komunikací v obci (městě), místo zúženého profilu v historické zástavbě bude možno objet po jiných komunikacích,

- při řešení důležitých místních komunikací bude zabezpečena jejich nezavalitelnost v důsledku rozrušení okolní zástavby, tedy jejich šířka bude minimálně (V1 + V2)/2 + 6m, kde V1 + V2 je výška budov po hlavní římsu v metrech na protilehlých stranách ulice,

- sítě technické infrastruktury (vodovod, plynovod, rozvod elektrické energie) jsou dle možností zaokruhovány a umožňují operativní úpravu dodávek z jiných nezávislých zdrojů.

Místo pro dekontaminaci osob, případně pro dekontaminaci kolových vozidel – není územním plánem vymezeno.

Zahraboviště - není v řešeném území vymezeno.

Organizační ani technické zabezpečení záchranných, likvidačních a obnovovacích prací není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány obce Trstěnice v jejich dokumentaci.

E) POŽADAVKY MINISTERSTVA OBRANY ČR

Celé správní území obce se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany:

OP RLP - Ochranném pásmu radiolokačního zařízení, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení §175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu). Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.

Do správního území obce zasahuje zájmové území Ministerstva obrany:

Vzdušný prostor pro létání v malých a přízemních výškách (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), který je nutno respektovat podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení vn a vnn, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Ve vzdušném prostoru vyhlášeném od země je nutno posoudit také výsadbu vzrostlé zeleně. Výstavba a výsadba může být výškově omezena nebo zakázána.

V souladu s § 175 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v celém území řešeném předloženou územně plánovací dokumentací lze vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu všech výškových staveb nad 30 m nad terénem, stavby tvořící dominanty v terénu (např. rozhledny), výstavbu a změny vvn a vn, výstavbu a změny letišť všech druhů včetně zařízení z důvodu ochrany zájmů vojenského letectva a stavby dopravní infrastruktury z důvodu ochrany zájmů vojenské dopravy jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany.

## OCHRANA ZDRAVÍ

##### Ochrana veřejného zdraví před škodlivými účinky hluku a vibrací

Ochrana zdraví včetně ochrany před škodlivými účinky hluku a vibrací vyplývá ze současné legislativy, která je v Územním plánu respektována.

Je navržena plocha izolační zeleně Z3 pro odclonění negativních vlivů hluku z výroby, které potenciálně mohou vznikat na návrhové ploše Z2.

##### Ochrana ovzduší

Při zpracování návrhu ÚP bylo postupováno v souladu se základním požadavkem na snižování úrovně znečištění i znečišťování vnějšího ovzduší. Byly vyhodnoceny předpokládané důsledky navrhovaného řešení na kvalitu ovzduší. Byly reflektovány imisní charakteristiky území a zohledněna Generální rozptylová studie JmK a ÚAP Jmk (imisní znečištění území) i vymezení OZKO. Návrhové plochy byly vymezeny s vědomím přítomnosti ploch pro výrobu a skladování a jiné činnosti s možným negativním dopadem na obytnou zástavbu.

Návrhové plochy byly vymezeny s vědomím přítomnosti ploch pro výrobu a jiné činnosti s možným negativním dopadem na obytnou zástavbu.

Obec je plynofikována, návrhové plochy jsou napojeny na STL plynovod.

##### Ochrana zdravých životních podmínek a životního prostředí

Uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití je v rámci ÚP navrženo tak, aby byly minimalizovány stávající i potenciální negativní vlivy, které by mohly ovlivnit zdravé životní podmínky nebo životní prostředí. Řešení protierozních a protizáplavových opatření v území je zajištěno podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, které umožňují realizovat opatření pro ochranu zastavěného a zastavitelného území a krajiny, která by měla zajistit pohodu bydlení i s ohledem na případné budoucí záměry, popř. změnu legislativy.

# Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území byly v zadání uplatněny, původní stanovisko OŽP KrÚ JmK v Brně ze dne 2. 5. 2015 však bylo krajským úřadem přehodnoceno. Vyhodnocení tedy nebylo zpracováno.

# Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona

Nebylo uplatněno.

# Sdělení jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly

Nebylo uplatněno.

# Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty

## Odůvodnění vymezení zastavěného území

Hranice zastavěného území je vymezena v souladu s ustanovením § 58 zákona č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.

Vymezení zastavěného území navazuje na předchozí ÚPD, zahrnuje zastavěné stavební pozemky, pozemky nebo části pozemků stavebních proluk, pozemních komunikací, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území, veřejná prostranství a další pozemky nebo jejich části.

Zastavěné území je tvořeno jedenácti částmi, jedná se o jeden kompaktní celek s menšími fragmenty v krajině. ÚP navrhuje takové plochy, které doplňují kompaktní celek obce a nepředstavují riziko další fragmentace krajiny.

## Odůvodnění  základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

##### Všeobecné zásady řešení

Obec Trstěnice leží v Jihomoravském kraji, v okrese Znojmo. Obec Trstěnice je ve správním obvodu města s rozšířenou působností Moravský Krumlov. Obec je návesního typu. Výraznější dominantou obce je kostel Povýšení sv. Kříže (Gotický kostel sv. Gotharda ze 14. stol. s půlkruhovou románskou apsidou z počátku 13. stol., rozšířen a vyzdoben r. 1798, od r. 1807 zasvěcen Povýšení sv. Kříže.). Obec je prvně doložena r. 1247 jako obec „Stehenitz“. Významnou komunitou, která působila na území současné obce Trstěnice byla sekta Novokřtěnců, kteří přišli asi před rokem 1526 z Německa. Bydleli ve společných domech, které měly kapacitu 300 i více osob. Žádný z těchto domů se v Trstěnicích nedochoval.

V obci Trstěnice se nachází školské i předškolské zařízení, za dalším vzděláním dojíždějí občané do spádových oblastí.

Základní koncepce udržitelného rozvoje vychází z cíle vytvořit územní předpoklady pro ochranu přírodních, kulturních a civilizačních hodnot, které jsou důsledkem historického vývoje obce a vytváří pro ně takové podmínky, aby se mohly dále rozvíjet. Při splnění zásad této ochrany je navržen komplexní rozvoj obce v ekonomickém, environmentálním a sociálním směru.

##### Koncepce rozvoje území

Spočívá jednak v intenzivnějším a variabilnějším způsobu využití zastavěného území (vymezení ploch smíšených obytných) a dále ve využití nezastavěných ploch (proluk) v zastavěném území. Navržené zastavitelné plochy vesměs navazují na zastavěné území, doplňují a uzavírají stávající urbanistickou strukturu. Koncepce vychází z doplňujících průzkumů a rozborů území, z podkladů vydaných krajem, územně plánovacích podkladů a předchozí schválené dokumentace.

ÚP stanovuje hlavní cíle rozvoje obce. Jako hlavní cíl si vytyčuje nutnost zachování kontinuity se stávající urbanistickou koncepcí. Tato návaznost je klíčová pro „zdravý“ rozvoj urbanistické struktury obce, která vzniká stovky let. Tato struktura musí být zásadně chráněna, aby nedocházelo k jejímu narušení na základě tendenčních tlaků a krátkodobých zájmů.  Hlavní oblastí rozvoje jsou plochy pro bydlení (v plochách smíšených obytných), je účelné využít nejprve proluk a ploch v přímé návaznosti na zastavěné území, aby se zabránilo zbytečnému zásahu do urbanistické struktury obce a nedocházelo ke zbytečné fragmentaci území. Stejně tak je třeba zabránit nekoncepčnímu využívání území, koncepce budoucího rozvoje obce musí být dlouhodobě naplňována, nelze ji měnit na základě lokálních a krátkodobých zájmů jednotlivců či skupin. Stanovení podmínek prostorového uspořádání zajišťuje nutnou přiměřenou regulaci území tak, aby nebyl porušen stávající charakter zástavby. ÚP zajišťuje rozmanitost ploch, aby případně nedošlo k ohrožení rozvoje obce kolizí zájmů. Rozmanitost ploch je zajištěna především vymezením smíšených ploch obytných – venkovských, které poskytují dostatečnou variabilitu využití území, která je pro obec takového měřítka zásadní. Cílem rozvoje obce je dobudování technické a dopravní infrastruktury, je zásadní zajistit napojení nových ploch na síť dopravní a technické infrastruktury. Cílem rozvoje obce je i vymezení ploch pro chybějící skladebné části územního systému ekologické stability pro zajištění správné funkce.

##### Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území

Jako hlavní hodnota řešeného území je stanovena samotná urbanistická struktura obce. Ta vychází z historického vývoje a musí být zásadně chráněna, aby nedošlo k jejímu narušení na základě tendenčních tlaků. Zajištění kvalitního rozvoje této struktury jde ruku v ruce se zamezením jejího nekoncepčního rozšiřování do krajiny, tzv. jevu suburbanizace. Při zamezení tohoto nežádoucího vlivu dochází také k ochraně krajinného rázu území.

##### Ochrana kulturních a civilizačních hodnot

Koncepce ochrany stanovuje nezbytné zásady ochrany hodnot obce. Stanovuje základní body ochrany kulturních a civilizačních hodnot, předmětem ochrany je charakter zástavby, urbanistická dominanta obce, významná drobná architektura a historicky významné stavby. ÚP chrání tyto hodnoty vhodným návrhem, to znamená takovým, který tyto hodnoty respektuje a neohrožuje. Dále ÚP stanovuje území zásadního významu pro ochranu hodnot, které slouží jako ochrana pro urbanisticky nejvýznamnější části obce, jako je náves. Pro tyto body jsou stanoveny jednoznačné podmínky jejich ochrany. ÚP respektuje charakter, strukturu a obraz prostoru.

Urbanistický a architektonický charakter prostředí je dán:

  - charakterem prostoru, který svým uspořádáním je charakterizován stupněm uzavřenosti a celkovým působením na člověka (určující je forma zástavby – volná, kompaktní, měřítko prostoru, koeficient zastavění)

  - strukturou prostoru danou hmotovým uspořádáním zástavby (její výšková gradace, tvary a orientace střech k uličním prostorům)

  - obrazem prostoru vytvářeným stylem, použitými materiály, barevností a urbanistickým mobiliářem

  - pohledovou exponovaností – průhledy, pohledově exponované svahy

Územní plán respektuje kulturní hodnoty s legislativní ochranou:

##### Archeologie

Celé řešené území je území s archeologickými nálezy. Při jakýchkoliv zásazích do terénu, je třeba respektovat § 21-23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Stavebník je povinen záměr stavební činnosti oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický průzkum.

V řešeném území jsou evidována území s archeologickými nálezy dle Státního archeologického seznamu ČR (SAS ČR).

##### Nemovité kulturní památky

Památky zapsané v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek:

32016/7-6829	kostel Povýšení sv. Kříže

34759/7-6831	kaplička

32838/7-6830	socha sv. Jana Nepomuckého

##### Válečné hroby

V řešeném území se nachází válečný hrob č. CZE-6212-17844.

Územní plán respektuje památky místního významu:

##### Urbanistická dominanta obce

Významnou urbanistickou dominantou obce je kostel Povýšení sv. Kříže. Vzhledem k jeho vyvýšené poloze se uplatňuje v mnoha dálkových pohledech.

##### Významná drobná architektura, historicky významné stavby

V obci se nachází několik památek místního významu, které svým stářím a architekturou připomínají historii a osudy obyvatel obce. Tyto stavby je nutné chránit a uchovat pro další generace. V řešeném území se jedná o kříže, ÚP je vyznačuje jako významnou drobnou architekturu. Historicky významné stavby nejsou vymezeny.

##### Území zásadního významu pro ochranu hodnot

Nejhodnotnější část zastavěného území je vymezena jako území zásadního významu pro ochranu hodnot. Území je vymezeno dle urbanistických hodnot v ÚAP ORP Moravský Krumlov.

##### Ochrana přírodních hodnot

Podmínky ochrany přírodních hodnot jsou stanoveny z důvodu ochrany druhové rozmanitosti krajinného rámce (tvořeného lesy a krajinnou zelení) s vazbou na ÚSES.

Územní plán respektuje přírodní hodnoty s legislativní ochranou:

- významné krajinné prvky v obecné poloze ze zákona, které v řešeném území představují lesní porosty, rybníky a vodní toky. Tyto prvky tvoří základní kostru druhově pestrých ploch v zemědělské krajině.

- památné stromy: územní plán respektuje dva památné stromy (duby u Pustého hradu). V tomto území respektuje současné využití území a nenavrhuje žádné řešení, které by význam památných stromů snížilo.

- lokalita výskytu zvláště chráněného druhu živočichů: jižní část řešeného území je součástí evidované lokality výskytu dropa velkého. Územní plán nenavrhuje žádné řešení, které by ohrožovalo nebo omezovalo předmět ochrany lokality.

- pásmo 50 m od okraje lesa: je územním plánem respektováno, není navrhováno rozšíření zastavitelných ploch, které by zasahovaly do pásma 50m od okraje lesa.

## Odůvodnění urbanistické koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

##### Urbanistická koncepce

Urbanistická struktura obce je hlavní hodnota řešeného území (viz kapitola L. 2. Odůvodnění  základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot), kterou je třeba respektovat a rozvíjet v duchu dlouhodobé urbanistické koncepce. Proto je třeba zachovat stávající charakter obce s jejím uspořádáním.

Je třeba zachovat centrální část obce – náves, která vytváří „těžiště“ urbanistické struktury, udržet kompaktní podobu urbanistické struktury, kdy nové plochy doplňují tuto strukturu. ÚP je navržen tak, aby předešel negativnímu trendu suburbanizace území. Takovým návrhem je zajištěna i ochrana krajinného rázu území.

Řešené území je bezezbytku členěno na plochy s rozdílným způsobem využití se stanovenými podmínkami využití, podmínkami prostorového uspořádání a podmínek ochrany krajinného rázu.

Vzhledem k měřítku obce není účelné funkce zastavěného území příliš fragmentovat, proto jsou vymezeny plochy smíšené obytné venkovské, které představují vyšší variabilitu způsobu využití území – vedle bydlení jsou přípustné služby, řemesla, cestovní ruch, zemědělství apod. Plochy veřejného občanského vybavení a komerčního občanského vybavení jsou spojeny pod plochy občanského vybavení – veřejnou infrastrukturu OV.

Pro zachování kontinuity urbanistické koncepce byly prověřeny a převzaty plochy smíšené obytné z neschválené ÚPD. Další plochy nad rámec neschválené ÚPD jsou navrženy pouze pro rozšíření veřejného prostranství pro obsluhu plochy Z1 a pás izolační zeleně pro odstínění možných negativních vlivů stávajícího areálu VZ na plochu Z2.

Nezařazené plochy z neschválené ÚPD byly buď již zařazeny do stavu nebo vyhodnoceny jako neaktuální záměr. Jedna plocha pro bydlení byla vypuštěna vzhledem k poloze v ochranném pásmu nové ČOV.

Zařazení nových záměrů je výsledkem komplexního rozboru území, který zohledňuje přítomné limity, potřeby v území. Záměry jsou v souladu s urbanistickou koncepcí a ochranou hodnot území a zadáním ÚP. Jsou v souladu s vyhodnocením potřeby vymezení zastavitelných ploch (kapitola M. 2. ), jsou výsledkem projednávání s obcí.

##### Vymezení zastavitelných ploch, Plochy přestavby

V průběhu zpracování územního plánu byly prověřeny lokality z neschválené ÚPD.

Dle velikosti obce a potřeby členění území jsou vymezeny plochy:

A)	PLOCHY REKREACE

Nové plochy nejsou navrženy.

B)	PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

Nové plochy nejsou navrženy.

C)	PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ

tab. 6 	Přehled navržených ploch smíšených obytných

| ID | kód | součást předchozí ÚPD | odůvodnění plochy | zásah ochranných pásem a jiných limitů |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | SV | ANO | I přes velikost obce a její potřeby na rozvoj, prokázané "vyhodnocením účelného využití zastavěného území a vyhodnocením potřeby vymezení zastavitelných ploch" a podložené reálným zastavěním návrhových ploch z předchozí neschválené územně plánovací dokumentace, představuje celková výměra nových návrhových ploch relativně nedostatečný nárůst ploch pro bydlení. V řešeném území se totiž nacházejí limity, které neumožňují jiné řešení návrhových ploch, než jaké je navrženo. Plocha Z1 představuje plošně cca 80% výměry z návrhu zastavitelných ploch pro bydlení. Vzhledem k její poloze - velké proluce v zástavbě obce Trstěnice - je její zastavění z urbanistického hlediska velice žádoucí. Plocha byla zařazena také v předchozí neschválené ÚPD. Při nezařazení této plochy by relativně velká obec Trstěnice nabízela pouze jedinou návrhovou plochu pro bydlení o výměře 0,62 ha a tím pádem by byl zablokován potenciál pro její žádoucí rozvoj. Z tohoto důvodu je zařazení této plochy ve veřejném zájmu obce. Dopravní napojení lokality je umožněno ze stávajících rozšířených veřejných prostranství. Lokalita bude napojena na navrženou technickou infrastrukturu. | - |
| Z2 | SV | ANO | Záměr pochází z neschválené ÚPD a je stále aktuální. Plocha je navržena v úzké vazbě na stávající plochy smíšené obytné a vyplňuje proluku v zastavěném území. Lokalita bude dopravně napojena ze stávající plochy veřejného prostranství. Lokalita bude napojena na stávající a navrženou technickou infrastrukturu. | telekomunikační vedení – radioreléový paprsek OP telekomunikačního zařízení |

D)    PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Nové plochy nejsou navrženy.

E)    PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Nové plochy nejsou navrženy.

F)    PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

Nové plochy nejsou navrženy.

G)   PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Nové plochy veřejných prostranství slouží pro obsluhu rozvojových lokalit, vytváří urbanistickou kostru území, slouží pro obsluhu území, uložení inženýrských sítí, krátkodobou rekreaci občanů, situování veřejné zeleně a dětských hřišť dále pro realizaci místních komunikací, cyklistických tras a cyklostezek a pěších propojení.

tab. 7  Přehled navržených ploch veřejných prostranství

| ID | kód | součást předchozí ÚPD | odůvodnění plochy | zásah ochranných pásem a jiných limitů |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z4 | PV | ANO | Plocha slouží jako rozšíření stávající plochy veřejného prostranství určeného pro obsluhu návrhové plochy SV Z1. Bez napojení na technickou infrastrukturu. | - |
| Z5 | PV | NE | Plocha slouží jako rozšíření stávající plochy veřejného prostranství určeného pro obsluhu návrhové plochy SV Z1. Bez napojení na technickou infrastrukturu. | - |
| P1 | PV | ANO | Jedná se o plochu veřejného prostranství vzniklou z asanace stávajícího objektu. Bez napojení na technickou infrastrukturu. | - |

H)    PLOCHY ZELENĚ

tab. 8  Přehled navržených ploch zeleně

| ID | kód | součást předchozí ÚPD | odůvodnění plochy | zásah ochranných pásem a jiných limitů |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z3 | ZO | NE | Plocha je navržena jako pás izolační zeleně pro ochranu návrhové plochy SV Z2 před možnými negativními vlivy stávající plochy VZ. | OP telekomunikačního zařízení |

## Odůvodnění koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování

KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Stávající systém dopravní infrastruktury zůstává zachován. V rámci územního plánu jsou navrženy plochy veřejných prostranství pro rozšíření a doplnění místních komunikací z důvodu obsluhy rozvojových lokalit.

###### A) ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

V řešeném území se nenachází železniční trať. Nejbližší zastávky se nacházejí v Moravském Krumlově a ve Znojmě.

###### B) SILNIČNÍ DOPRAVA

Silnice

Řešeným územím prochází  silnice:

- III/3981

- III/3982

- II/398

- II/400

Dle Návrhové kategorizace krajských silnic JmK bude silnice II/400 upravována v kategorii S7,5 a silnice II/398, III/3981 a III/3982 upravovány v kategorii S6,5.

Průjezdní úseky silnic II. a III. třídy budou upravovány ve funkční skupině C.

V rámci územního plánu nejsou navrženy nové plochy dopravní infrastruktury. Směrové a šířkové vedení silnic třetí a druhé třídy je vzhledem k jejich významu vyhovující, nejsou navrženy žádné úpravy.

Místní komunikace

Stávající síť místních a účelových komunikací zůstává zachována a zajišťuje dopravní prostupnost území. Místní komunikace zpřístupňují všechny objekty v obci.

Místní komunikace budou upravovány s ohledem na stávající zástavbu podle ČSN 73 6110 ve funkční skupině C, např. v kategorii MO2 10/6,5/30 jako obslužné komunikace umožňující přímou obsluhu všech objektů, případně jako zklidněné komunikace v obytné zóně ve funkční skupině D1 s minimálním uličním prostorem šířky 8 m. Pro obsluhu stabilizovaného území a zastavitelných ploch jsou v rámci územního plánu navrženy plochy veřejných prostranství (PV). Jejich součástí jsou místní komunikace, popř. jejich doplnění či rozšíření.

Statická doprava

V obci se nachází dostatek ploch pro parkování.

Obec nemá požadavky na zřizování dalších parkovacích míst. Garážování a odstavení automobilů je v obci  řešeno individuálně v areálech pozemků majitelů aut.

Kapacity dopravy v klidu pro nově navrhovanou zástavbu budou řešeny vždy v těsné vazbě na tyto objekty, pokud možno na pozemku stavby.

###### Parkování v obci je možné v rámci ploch dopravní infrastruktury a veřejných prostranství, není třeba navrhovat samostatné plochy pro parkoviště.

Veřejná doprava

Veřejná doprava je zastoupena pouze autobusovou dopravou. V řešeném území se nachází jedna autobusová zastávka:

Trstěnice – se zálivem, bez přístřešku

Obec je obsluhována autobusovými linkami:

č. 728 444 a 729 444	Moravský Krumlov – Višňové

č. 728 811 a 729 811	Trstěnice – Znojmo

Izochrony dostupnosti nepokrývají celé zastavěné území. Obec by využila druhou autobusovou zastávku. Vzhledem k trase linkových autobusů by řešení druhé zastávky příliš komplikovalo provoz této dopravy, proto ÚP nenavrhuje řešení druhé zastávky.

Bylo prověřeno stávající otáčení autobusů veřejné linkové dopravy v obci, pro tento účel nevznikla potřeba pro vznik nových ploch veřejného prostranství.

Nemotorová doprava

V některých částech obce jsou vybudovány jednostranné chodníky pro pěší. Dobudování chodníků je možné v rámci stávajících ploch dopravní infrastruktury a stávajících a navržených ploch veřejného prostranství.

Řešeným územím neprochází žádná turisticky značená trasa. Nenavrhuje se žádné doznačení turistických tras.

###### Obcí prochází dvě cyklotrasy (Krumlovsko-Jevišovicko, Moravia), nepředpokládá se jejich doplnění. Řešení je v souladu s Generelem dopravy JMK.

Zemědělská doprava

Obsluha pozemků pro zemědělské využití je zajištěna stávající sítí účelových komunikací. V rámci územního plánu jsou vymezeny plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS) a plochy veřejných prostranství (PV), v podmínkách využití zemědělských ploch je připuštěna související dopravní infrastruktura. Jsou tedy dostatečně zajištěny podmínky pro obsluhu těchto ploch nebo pro změnu jejich dopravní obsluhy.

C) LETECKÁ DOPRAVA

Řešené území není dotčeno zájmy letecké dopravy.

D) VODNÍ DOPRAVA

Řešené území není dotčeno zájmy vodní dopravy.

###### E) Dopravní zařízení

Přímo v obci nejsou žádná dopravní zařízení. Územní plán neuvažuje se zřízením dopravní vybavenosti.

###### F) Intenzity dopravy

II/398 spadá do sčítacího úseku s intenzitou dopravy 611 voz/24 h.

II/400 spadá do sčítacího úseku s intenzitou dopravy 1256 voz/24 h.

Vzhledem k velmi nízkým intenzitám dopravy nebylo v řešeném území v roce 2010 na silnicích III. třídy provedeno celostátní sčítání dopravy.

###### G) Hluk z dopravy

Hluk ve vnějším prostředí je posuzován na základě Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., s účinností nabytou od 1. 11. 2011. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo. Na silnicích III. třídy nesmí být překročena v denní době hodnota 55 dB a v noční době 45 dB. V případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích je limit pro denní dobu stanoven na 70 dB, v noční době 60 dB.

Pro výpočet hluku ve vnějším prostředí jsou směrodatné "Metodické pokyny pro navrhování sídelních útvarů z hlediska ochrany obyvatelstva před nadměrným hlukem z dopravy", jejichž znění z roku 1991 bylo několikrát novelizováno. Poslední novela metodiky výpočtu hluku silniční dopravy je z roku 2005. Na základě této metodiky lze získat orientační stav hlukové zátěže pro územně plánovací činnost.

Vzhledem k velmi nízkým intenzitám dopravy je povolený denní limit 55 dB a noční limit 45 dB na silnicích druhé i třetí třídy splněn. Komunikace II/400 nemá ke své vzdálenosti od obce z hlediska hluku vliv na zastavitelné území.

Akusticky chráněné prostory definované platným právním předpisem na úseku ochrany veřejného zdraví (chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb) lze do území umístit až na základě hlukového vyhodnocení prokazujícího, že celková hluková zátěž v území nepřekročí hodnoty hygienických limitů stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb.

Před vydáním územního rozhodnutí musí být deklarován soulad záměru s požadavky stanovenými právními předpisy na úseku ochrany před hlukem příp. vibracemi.

###### H) OCHRANNÁ PÁSMA

Jsou respektována ochranná pásma dopravní infrastruktury:

Ochranné pásmo silniční je dáno zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, § 30 a činí (mimo zastavěné území):

- silniční ochranné pásmo silnice II. a III. třídy

15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu, mimo souvisle zastavěné území.

KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Stávající a navržená technická infrastruktura zajišťuje obsluhu zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch přestavby z hlediska napojení na jednotlivé inženýrské sítě (zásobování vodou, odkanalizování, zásobování plynem a el. energií, napojení na veřejné komunikační sítě).

A) ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

Základní charakteristika:

Zdroje vody

Trstěnice jsou zásobovány pitnou vodou z místního vodovodu, jehož zdrojem je stávající vrt o vydatnosti 2,5 l/s.

Zásobovací systém

Z vrtu je voda čerpána do vodojemu Trstěnice objemu 150 m3, odkud je obec gravitačně zásobena. Součástí zásobovacího systému je pomocná čerpací stanice sloužící pro výše položené objekty.

Provozovatelem vodovodu je D + V Stavos s.r.o., provoz Horní Kounice.

Zdůvodnění

- zásobování vodou obce je stabilizované, stávající systém zůstane zachován

- potřebu rekonstrukce vodárenských zařízení řeší správce tohoto zařízení v rámci ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury

- zastavitelné plochy a plochy přestaveb budou napojeny na stávající síť vodovodními řady vedenými v rámci stávajících a navržených ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury

- návrhy tras budou řešeny podrobnější dokumentací v rámci stávajících a navržených ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury – trasy navržené v ÚP jsou orientační a jsou zakresleny z důvodu vymezení koncepce

- z hlediska tlakových poměrů je stávající systém vyhovující i pro zastavitelné plochy a plochy přestaveb

Zabezpečení proti požáru

(dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů)

Objekty bydlení a vybavenosti jsou zabezpečeny proti požáru vodovodní sítí o dimenzi DN 80 a vyšší (stávající a navrženou). Dále jsou využívány pro zabezpečení požární vody stávající vodní plochy –koupaliště nebo lze využívat stávajících rybníků za předpokladu vytvoření odběrných míst pro požární techniku.

Potřeba vody:

- uvedena v kap. H). Potřeba vody, množství odpadních vod, potřeba plynu a el. příkonu

Ochranná pásma

ochranné pásmo vodního zdroje

Dle územně analytických podkladů se v řešeném území nachází ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně.

ochranné pásmo vodovodních řadů

(dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění)

- ochranné pásmo vodovodních řadů do průměru 500 mm  1,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí

- ochranné pásmo vodovodních řadů nad průměr 500 mm  2,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí

- u vodovodních řadů o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m

B) ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Základní charakteristika:

Stoková síť

V obci je nově vybudována splašková kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod, původní kanalizace slouží pro odvádění dešťových vod.

Provozovatelem kanalizace je Vodárenská a.s..

Čistírna odpadních vod

V obci je nově vybudována čistírna odpadních vod.

Zdůvodnění

- pro odvedení odpadních vod ze zastavitelných ploch je navržen oddílný systém

- návrhy tras budou řešeny podrobnější dokumentací v rámci stávajících a navržených ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury – trasy navržené v ÚP jsou orientační a jsou zakresleny z důvodu vymezení koncepce

- pro snížení odtoku dešťových vod budou dešťové vody u zastavitelných ploch a ploch přestaveb v max. míře zasakovány nebo kumulovány na pozemku – hospodaření s dešťovými vodami (HDV) dle platné legislativy

- potřebu rekonstrukce kanalizačních sběračů řeší správce tohoto zařízení v rámci ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury

- ze zpracované projektové dokumentace byla převzata hranice negativního vlivu čistírny odpadních vod, a to kruhové o poloměru 100 m

Množství odpadních vod:

- uvedena v kap. H). Potřeba vody, množství odpadních vod, potřeba plynu a el. příkonu

Ochranná pásma:

ochranné pásmo kanalizačních sběračů

(dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění)

- ochranné pásmo kanalizačních stok do průměru 500 mm - 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí

- ochranné pásmo kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí

- u kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m

C) ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

Základní charakteristika:

Řešeným územím prochází nadřazená trasa nadzemního vedení vvn 110 kV distribuční soustavy. Severovýchodního okraje řešeného území se dotýká trasa zvn 400 kV.

Území obce Trstěnice je zásobováno elektrickou energií z rozvodny 110/22 kV z nadzemního vedení s napětím 22 kV. Obec je napájena odbočkami přicházejícími z nadzemního vedení, procházejícího východní částí řešeného území. Na jednotlivých odbočkách jsou realizovány sloupové trafostanice.

Na řešeném území je v provozu celkem 9 sloupových trafostanic 22/0,4 kV zásobující el. energií distribuci i soukromý sektor. Elektrické stanice jsou napájené pouze nadzemním vedením vn. Tato zařízení jsou v dobrém stavu a vyhovují současným požadavkům na zajištění odběrů.

Zdůvodnění

- zásobování el. energií je stabilizované, stávající systém zůstane zachován

- byl zakreslen aktuální stav nadzemních vedení vn

- pro zajištění potřeb dodávky bude využito výkonu stávajících trafostanic, v případě nutnosti je možno stávající transformátory vyměnit za výkonnější, pokud je to technicky možné, příp. trafostanice doplnit v plochách, které technickou infrastrukturu připouštějí

- rozvojové lokality budou napojeny do stávajícího systému sítě nn v rámci veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury

Potřeba el. příkonu:

- uvedena v kap. H). Potřeba vody, množství odpadních vod, potřeba plynu a el. příkonu

Ochranná pásma

tab. 9 	Ochranná pásma

| Druh zařízení | Ochranné pásmo [m] pro vedení realizovaná: |
| --- | --- |
|  | *do 31.12.1994 | **od 1.1.1995 | ***od 1.1.2001 |
| Nadzemní vedení |
| napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně: |  |  |  |
| bez izolace | 10 | 7 | 7 |
| s izolací základní | - | - | 2 |
| závěsná kabelová vedení | - | - | 1 |
| napětí nad 35 kV a do 110 kV včetně | 15 | 12 | 12 |
| napětí nad 110 kV a do 220 kV včetně | 20 | 15 | 15 |
| napětí nad 220 kV a do 400 kV včetně | 25 | 20 | 20 |
| napětí nad 400 kV |  | 30 | 30 |
| Podzemní vedení |
| napětí do 110 kV včetně | 1 | 1 | 1 |
| napětí nad 110 kV | - | 1 | 3 |
| Elektrické stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí |
| stožárové | 10 | 7 | 7 |
| kompaktní a zděné | 30 | 20 | 2 |
| vestavěné | 30 | 20 | 1 |

*	podle vládního nařízení č. 80/1957

**	podle zákona 222/1994 Sb. v platném znění

***	podle zákona 458/2000 Sb. v platném znění

D) ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

Základní charakteristika:

Řešeným územím prochází trasa VTL plynovodu do 40 barů. Obec Trstěnice je zásobována odbočkou z tohoto VTL plynovodu do 40 barů, který je zakončen VTL regulační stanicí. Z VTL regulační stanice je pak vyveden STL plynovod zásobující zemním plynem zastavěné území obce.

VVTL plynovody

Řešeným územím procházejí stávající trasy VVTL plynovodů nad 40 barů.

VTL plynovody

Řešeným územím prochází trasa VTL plynovodu.

STL plynovody

STL plynovod přivádí zemní plyn do obce z VTL regulační stanice.

NTL plynovody

NTL plynovod není vybudován.

Zdůvodnění:

- zásobování plynem je stabilizované, stávající systém zůstane zachován

- dodávku zemního plynu bude v řešeném území zajišťovat stávající VTL regulační stanice

- zastavitelné plochy a plochy přestaveb budou napojeny na stávající STL plynovody v rámci stávajících a navržených ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury

- návrhy tras budou řešeny podrobnější dokumentací v rámci stávajících a navržených ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury – trasy navržené v ÚP jsou orientační a jsou zakresleny z důvodu vymezení koncepce

Potřeba plynu:

- uvedena v kap. H). Potřeba vody, množství odpadních vod, potřeba plynu a el. příkonu

Ochranná a bezpečnostní pásma

(dle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění)

tab. 10 	Ochranná pásma plynovodů

| Druh plynového zařízení | ochranné pásmo [m] |
| --- | --- |
| plynovody v zastavěném území obce (na obě strany od půdorysu) | 1 |
| ostatní plynovody (na obě strany od půdorysu) | 4 |
| technologické objekty | 4 |

tab. 11 	Bezpečnostní pásma:

| Druh plynového zařízení | bezpečnostní pásmo [m] |
| --- | --- |
| VTL plynovod do 40 barů - do DN 100 | 15 |
| VTL plynovod do 40 barů – nad DN 250 | 40 |
| VVTL plynovod nad 40 barů – nad DN 500 | 200 |
| VTL regulační stanice | 10 |

E) ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

Základní charakteristika:

V obci Trstěnice se používá pro zásobování teplem převážně zemní plyn.

Kde nejsou provedeny přípojky zemního plynu, je používáno jako topné medium převážně:

- pevné palivo

- elektrická energie

- topné oleje

Obnovitelné zdroje energie – nejsou využívány.

Zdůvodnění

- zásobování teplem v obci je stabilizováno, stávající systém zůstane zachován

- lokálně lze využívat alternativních zdrojů

F) VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ

Základní charakteristika:

Koncepce spojů a telekomunikací je v řešeném území stabilizována, stávající systém zůstane zachován.

- pošta je v Hostěradicích, nevyžadují se územní nároky

- obec je napojena na digitální telefonní ústřednu, MTS je provedena vedením v zemi, je zde dostatečná rezerva pro pokrytí nových požadavků.

- řešeným územím prochází trasa dálkového optického kabelu

Zdůvodnění

- zastavitelné plochy a plochy přestaveb budou napojeny na stávající systém v rámci veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury

ochranná pásma:

(dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění)

- ochranné pásmo telekomunikačního vedení – 1,5 m na obě strany od půdorysu

G) RADIOKOMUNIKACE

Základní charakteristika:

Nad k.ú Trstěnic procházejí paprsky radioreléových tras veřejné komunikační sítě.

Zdůvodnění

- nejsou navrhovány nové trasy a zařízení

H) Potřeba vody, množství odpadních vod, potřeba plynu a el. příkonu:

Hodnoty jsou stanoveny pouze pro navržené plochy bydlení. U ostatních lokalit budou potřeby stanoveny podrobnější dokumentací na základě konkrétních požadavků.

specifická potřeba vody:

Vzhledem k předpokládanému vývoji a v souladu se směrnými čísly roční potřeby dle vyhlášky č.120/2011 Sb. je uvažována specifická potřeba vody pro obyvatelstvo hodnotou qo = 120 l/(os.d) včetně vybavenosti a drobného podnikání

specifická potřeba vody:				120 l/ob.den

koeficient denní nerovnoměrnosti		1,5

množství odpadních vod:

odpovídá cca potřebě vody.

potřeba el. příkonu:

Z energetického hlediska se u nové výstavby předpokládá dvojcestné zásobování energiemi, a to elektřinou a zemním plynem – obec je plynofikovaná. Podle ČSN 341060 se zde bude jednat o stupeň elektrizace "A", kde se el. energie používá jen ke svícení a pro běžné el. spotřebiče.

bytový odběr				0,85 kW/bj

nebytový odběr				0,35 kW/bj

potřeba plynu:

Pro obyvatelstvo je uvažována specifická potřeba plynu na odběratele 2,0 m3/h.

tab. 12 	Potřeba vody, množství odpadních vod, potřeba plynu, el. příkonu

| Číslo | Rozdílný způsob využití | Výměra lokality v ha | Počet bytových jednotek | Počet obyvatel | Potřeba vody Qm (m3/d) | Množství odpadních vod (m3/d) | Potřeba plynu (m3/h) | Příkon el. energie (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | plochy smíšené obytné - venkovské | 2,63 | 26 | 68 | 12,24 | 12,24 | 52 | 31,2 |
| Z2 | plochy smíšené obytné - venkovské | 0,62 | 6 | 16 | 2,88 | 2,88 | 12 | 7,2 |

Stávající zařízení pro zabezpečení dodávky výše uvedenými médii (vodojem, regulační stanice plynu, trafostanice)  jsou dostatečně kapacitní pro uvažovaný rozvoj v obci.

I) NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Obec nedisponuje svoji skládkou. V obci je zažitý systém svozu komunálního odpadu 1x za 14 dní. Obec má vybavené místo pro třídění odpadů. Svoz odpadů je prováděn na základě smlouvy obce s vybranou společností.

OBČANSKÉ VYBAVENÍ

Stávající plochy základního občanského vybavení jsou respektovány. Vzhledem k měřítku obce není třeba navrhovat další plochy občanského vybavení, účelně jsou vymezeny plochy smíšené obytné, které umožňují realizaci další občanské vybavenosti bez nebezpečí zbytečné fragmentace ploch s rozdílným způsobem využití. Potřeba takové fragmentace je přímo závislá na měřítku sídla, kdy ve větších sídlech je již nezbytná pro jasnou definici území. Vyšší občanská vybavenost, která by překračovala svým významem a kapacitou charakter území obce je pak dostupná především ve spádové oblasti měst Moravský Krumlov a Znojmo.

Dále také viz kapitola L. 3.  Odůvodnění urbanistické koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně.

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Je respektována stávající koncepce veřejných prostranství, která je pro obec dostačující. V řešení dopravní prostupnosti území nevyvstala potřeba vzniku takových návrhových ploch veřejných prostranství, které by řešily dopravní dostupnost stávajících ploch s rozdílným způsobem využití. Jsou však navrženy dvě nové plochy veřejných prostranství – veřejná prostranství pro obsluhu návrhové plochy.

K odůvodnění vymezení ploch veřejného prostranství viz také kap. L. 3.  Odůvodnění urbanistické koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně.

## Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ

Řešené území se nachází ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Moravský Krumlov  a zaujímá plochu cca 1480 ha. Katastr obce se z větší části nachází v polootevřené zemědělské krajině, která je mírně ukloněna k jihovýchodu. Relativně plochý reliéf je členěn údolími vodních toků s jihovýchodní orientací. Severně od řešeného území se nachází hluboké zaříznuté údolí Rokytné, jižně až jihozápadně od katastru obce údolí Jevišovky. Vzhledem k přírodním podmínkám je v katastru obce vysoce zastoupena zemědělská půda vysoké bonity. Původní zastoupení lučních porostů v údolnicích bylo po realizaci meliorací nahrazeno ornou půdou. Přechodová zóna mezi zastavěným územím a intenzivně využívanou krajinou je tvořena systémem zahrad a záhumenků s proměnlivou intenzitou využívání. Nejvíce zastoupena je tato přechodová zóna v jihozápadní části zastavěného území, kde záhumenky navazují na historickou zástavbu středu obce, relativně malé jsou v severní části v nejnovější části zástavby. Jedná se o relativně cenný prvek v území, který sice zvyšuje druhovou pestrost v území. Na severním a jižním okraji katastru obce se nacházejí kompaktní lesní prosty. Tyto části katastru obce jsou členitější, nacházejí se na toku Skaličky a Trstěnického potoka.

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

Koncepce řešení krajiny vychází z přírodních podmínek a historických vazeb v území. Na území obce jsou patrné přírodní kontrasty pestrosti krajinných společenstev, kdy se mezi plochami orné půdy nacházejí enklávy krajinné zeleně, které jsou vázané na vodní toky, terénní zlomy, enklávy špatně obhospodařovatelných pozemků, ploch s mělkou půdou, nevhodnou k obdělávání, apod. Tyto plochy jsou součástí ekologické kostry krajiny a jsou zahrnuty např. do územního systému ekologické stability nebo jsou např. součástí přírodních hodnot území.

Koncepce řešení územního plánu respektuje stávající přírodní a kulturně historické hodnoty. Územní plán upřesňuje územní sytém ekologické stability. V rámci zemědělské krajiny jsou v rámci podmínek využití území vymezeny jako přípustné interakční prvky (součást ÚSES), které mají za cíl doplnit v území chybějící drobné přírodní prvky. Územní systém ekologické stability je koncepčně řešen na lokální úrovni generelem ÚSES, který byl již zapracován do platného územního plánu a současný návrh jej respektuje. Obdobně je respektován nadregionální a regionální ÚSES, který je koncepčně zakotven v oborové dokumentaci orgánů ochrany přírody - regionálního a nadregionálního ÚSES pro území Jihomoravského kraje. Tato koncepce je i součástí návrhu ZUR Jihomoravského kraje. Územní plán v krajině navrhuje doplnění ploch smíšených nezastavěného území  - přírodních (NSp). Jedná se o plochy změn v krajině K1 - K8, které jsou navrženy z důvodu zajištění dodržení minimálních parametrů územního systému ekologické stability. Jedná se o doplnění ploch zeleně v zemědělské krajině na úkor zemědělských ploch.

Dalším nástrojem řešení koncepce uspořádání krajiny je vymezením ploch s rozdílným způsobem využití a určení  podmínek jejich využití.  Vymezené podmínky využití ploch v krajině posilují podíl rozptýlené zeleně a trvalých travních porostů, umožňuje přerušení rozsáhlých honů orné půdy, umožňuje zlepšování kvality vod a přirozeného stavu vodních toků, případně podporuje zvyšování podílu dřevin v plochách které tvoří přechod zástavby do krajiny. ÚP respektuje stávající hlavní polní cesty.

VYMEZENÍ PLOCH V KRAJINĚ

A)    PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

Vodní toky i svodnice jsou respektovány.

Vodní toky a plochy

tab. 13 	Vodní toky

| Název toku | Správce toku |
| --- | --- |
| Skalička | Povodí Moravy, s.p. |
| Trstěnický potok | Povodí Moravy, s.p. |
| bezejmenné vodní toky | Povodí Moravy, s.p. |
| bezejmenný vodní tok – pravostranný přítok Trstěnického potoka | Lesy ČR, s.p. |

Nádrže

  - V řešeném území se nachází vodní plochy – soustava rybníků Závlaha, soustava rybníků pod Pustým Zámkem, plocha koupaliště

Zdůvodnění:

- Vzhledem ke stávajícímu zastoupení vodních ploch v řešeném území, nejsou navrhovány nové vodní plochy.

Ochranná pásma

vodní toky

(dle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění)

Správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné a po předchozím projednání s vlastníky pozemků užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku, a to:

- u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry

##### B)	Plochy přírodní

V řešeném území nejsou vymezeny.

##### C)	Plochy zemědělské

Rozsah ploch je dlouhodobě stabilizován. Podíl ploch zemědělských se snižuje i na úkor zastavitelných ploch – zejména výhradně pro plochy smíšené obytné, v menší míře pro plochy veřejných prostranství a sídelní zeleně. Návrh ploch zemědělských např. rekultivací, není navržen.

##### D)	Plochy lesní

Plochy lesní jsou v území stabilizované. V územním plánu není navržen zábor ani rozšíření ploch lesních.

##### E)	Plochy smíšené nezastavěného území – PŘÍRODNÍ

Plochy vzrostlé zeleně nelesního charakteru, postagrární lada, podmáčené plochy, dále plochy extenzivně využívané, které již částečně zarostly náletovou vegetací, případně byly v nedávné minulosti hospodářsky obhospodařované, v současné době vykazují stav druhově pestrých remízů a dřevin rostoucích mimo les. V územním plánu je navrženo rozšíření těchto ploch pro rozšíření územního systému ekologické stability (K1 až K8).

##### F)	Plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské

Plochy využívané převážně k zemědělským účelům, přispívající ke stabilizaci ekologické rovnováhy v území. Jedná se o plochy luk, zahrad a sadů, případně o drobné plochy orné půdy. Charakteristickým znakem je polyfunkčnost využívání, (hospodaření, protierozní, estetická a ekologická funkce). V územním plánu není navrženo rozšíření těchto ploch.

VYMEZENÉ PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ

Plocha K1 je vymezena jako plochy smíšená nezastavěného území - přírodní (NSp) pro realizaci části nadregionálního biokoridoru K 139 územního systému ekologické stability. Navržena je na úkor zemědělské půdy ve východní části katastru z důvodu dodržení minimálních parametrů (šířky) nadregionálního biokoridoru.

Plocha K2 je vymezena jako plochy smíšená nezastavěného území - přírodní (NSp) pro realizaci části nadregionálního biokoridoru K 139 územního systému ekologické stability. Navržena je na úkor zemědělské půdy ve východní části katastru z důvodu dodržení minimálních parametrů (šířky) nadregionálního biokoridoru.

Plocha K3 je vymezena jako plochy smíšená nezastavěného území - přírodní (NSp) pro realizaci části nadregionálního biokoridoru K 139 územního systému ekologické stability. Navržena je na úkor zemědělské půdy v severní části katastru z důvodu dodržení minimálních parametrů (šířky) nadregionálního biokoridoru.

Plocha K4 je vymezena jako plochy smíšená nezastavěného území - přírodní (NSp) pro realizaci části nadregionálního biokoridoru K 139 územního systému ekologické stability. Navržena je na úkor zemědělské půdy v severní části katastru z důvodu dodržení minimálních parametrů (šířky) nadregionálního biokoridoru.

Plocha K5 je vymezena jako plochy smíšená nezastavěného území - přírodní (NSp) pro realizaci části biokoridoru LBK 1 územního systému ekologické stability. Navržena je na úkor zemědělské půdy v jihozápadní části katastru.

Plocha K6 je vymezena jako plochy smíšená nezastavěného území - přírodní (NSp) pro realizaci části biokoridoru LBK 1 územního systému ekologické stability. Navržena je na úkor zemědělské půdy podél jihozápadní hranice řešeného území v jihozápadní části katastru.

Plocha K7 je vymezena jako plochy smíšená nezastavěného území - přírodní (NSp) pro realizaci části biokoridoru LBK 2 územního systému ekologické stability. Navržena je na úkor zemědělské půdy podél Trstěnického potoka v jižní části katastru.

Plocha K8 je vymezena jako plochy smíšená nezastavěného území - přírodní (NSp) pro realizaci části biokoridoru LBK 2 územního systému ekologické stability. Navržena je na úkor zemědělské půdy podél Trstěnického potoka v jižní části katastru.

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

Nadregionální a regionální skladebné části ÚSES se na území obce nachází v severní části katastru a respektují oborovou dokumentaci orgánů ochrany přírody Jihomoravského kraje - Koncepční vymezení regionálního a nadregionálního ÚSES z r. 2012. Tento dokument je v souladu s návrhem ZUR Jihomoravského kraje (2015). Při vymezování lokálního ÚSES byly prověřeny podklady z oborové dokumentace ÚSES a vymezení ÚSES v platném územním plánu. Vymezený ÚSES je výsledkem průniku zmíněných dokumentací a aplikovaných metodických zásad při vymezování a upřesňování ÚSES.

V koncepci vymezení ÚSES byly respektovány body skladebných částí ÚSES na sousední katastry obcí, viz kap.A, tab. č.2.

Všechny skladebné části jsou vymezeny jako existující, jako neexistující je vymezen lokální biokoridor LBK 1. Pro zachování nebo vytvoření funkčnosti ÚSES je navržena změna využití území (vymezení ploch změn v krajině K1 - K8). Územní plán navrhuje i podmínky využití ploch, nikoliv jejich vlastní managment (např. druhovou skladbu porostů, formu výsadeb v rámci inerakčních prvků, apod...)

##### REGIONÁLNÍ A NADREGIONÁLNÍ ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

Na katastru obce je zastoupen nadregionálním biokoridorem K139 a regionálním biocentrem  RBC 104 – Pustý hrad.

nadregionální biokoridor K139 – vymezený v severní části řešeného území. Reprezentuje teplomilnou osu potenciální vegetace jihovýchodních svahů Českomoravské vrchoviny. Biokoridor propojuje nadregionální biocentra Údolí Dyje a Podkomorské lesy. Jedním z vložených regionálních biocenter do nadregionálního biokoridoru je RBC 104 – Pustý hrad, které je vymezeno na severozápadní hranici řešeného území. Biokoridor je existující, převážně funkční. V severozápadní části je biokoridor plně funkční, v severovýchodní části katastru je z důvodu zajištění minimálních prostorových parametrů (minimální šířka) navrženo doplnění ploch změn v krajině (K) smíšených nezastavěného území  - přírodních (NSp).

Regionální biocentrum RBC 104 – Pustý hrad - existující funkční regionální biocentrum vymezené na lesní půdě v severozápadní části řešeného území. Biocentrum je vloženo do nadregionálního biokoridoru K139.

##### MÍSTNÍ (LOKÁLNÍ) ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

Místní skladebné části jsou na území obce zastoupeny pěti biocentry, které jsou vymezeny převážně na lesní půdě, případně zahrnují lokality s vyšší ekologickou hodnotou v území s pestrým funkčním využitím, a to v údolí vodních toků.

tab. 14 	Vymezené skladebné části - biocentra lokálního významu

| označení | stav | popis současného stavu | cílová společenstva |
| --- | --- | --- | --- |
| LBC 1 | existující, funkční biocentrum lokálního významu vložené do nadregionálního biokoridoru K 139 | Kompaktní lesní porosty v lokalitě na severozápadní hranici katastru obce. Ve střední části jsou v obnově, v jižní a východní části smíšené porosty lesních dřevin. | Lesní porosty s přírodě blízkou druhovou skladbou. |
| LBC 2 | existující, funkční biocentrum lokálního významu vložené do nadregionálního biokoridoru K 139 | Kompaktní lesní porosty v lokalitě na severovýchodní hranici katastru obce. Ve střední a severní části jsou v obnově. Převažují smíšené porosty lesních dřevin. | Lesní porosty s přírodě blízkou druhovou skladbou. |
| LBC 3 | existující, funkční biocentrum lokálního významu vložené do nadregionálního biokoridoru K 139 | Zapojené porosty krajinné zeleně v údolí Trstěnického potoka. Osou biocentra je vodní tok. | Porosty lesního charakteru podél vodního toku. |
| LBC 4 | existující, funkční biocentrum lokálního významu | Pestré krajinné formace a sukcesní vegetace v jižní části katastru v návaznosti na vodní tok Skalička. Biocentrum zahrnuje údolní louky náletovou vegetaci a vodní tok s břehovými porosty. | Pestrá krajinná společenstva vázána na vodní tok a navazující údolní louky. |
| LBC 5 | existující, funkční biocentrum lokálního významu | Lesní porosty v lokalitě na jižní hranici katastru obce. Ve střední části luční porosty. Převažují listnaté porosty lesních dřevin. | Lesní porosty s přírodě blízkou druhovou skladbou. |

tab. 15 	Vymezené skladebné části - biokoridory lokálního významu

| označení | stav | popis současného stavu | cílová společenstva |
| --- | --- | --- | --- |
| LBK 1 | lokální biokoridor neexistující, nefunkční | Převážně zemědělská půda v celé trase biokoridoru, ve střední části lesní porost. | Lesní porosty, krajinná zeleň, louky. |
| LBK 2 | lokální biokoridor existující, částečně funkční | Vodní tok (Skalička) s doprovodnou pobřežní vegetací. Jižní část biokoridoru tvoří v současnosti orná půda. | Břehové porosty podél Skaličky, navazující louky a krajinná zeleň (založená na orné půdě) |
| LBK 3 | lokální biokoridor existující, funkční | Lokální biokoridor vymezený v mělké údolnici podél Skaličky, břehový prost a navazující porosty krajinné zeleně. | Břehové porosty podél Skaličky, navazující krajinná zeleň a údolní louky |

Interakční prvky nejsou v území konkrétně vymezeny. Z důvodu posílení ekologické stability v v zemědělské krajině jsou uvedeny jako přípustná část využití zemědělské krajiny (např. plochy zemědělské). Důvodem je umožnění operativní realizace jako krajinotvorného prvku v souladu s konkrétním užíváním území. Předjímáním konkrétní polohy by mohlo dojít např. k rizikům využívání území, např. omezením průjezdnosti zemědělské techniky, což již překračuje podrobnost řešení územního plánu.

Zdůvodnění přijatého řešení

Základní koncepce řešení ÚSES respektuje v plné míře oborový podklad nadregionálního a regionálního ÚSES orgánů ochrany přírody Jihomoravského kraje z r. 2012 a  lokální ÚSES, který je navržen v kontinuitě s vymezením v platném územním plánu.

Z důvodu zachování minimálních parametrů (minimální šířky) je navrženo doplnění stávajících krajinných formací v krajině, kde je vymezen nadregionální biokoridor o plochy změn v krajině. Navrženy jsou plochy smíšené nezastavěného území - přírodní (NSp) na úkor orné půdy nebo trvalých travních porostů.

Vložená lokální biocentra do nadregionálního biokoridoru jsou vymezena v místech s dostatečnou ekologickou stabilitou (lesy, krajinná zeleň) a respektují maximální vzdálenost na ose nadregionálního biokoridoru, která činí dle metodických zásad 700 m. Lokální biocentra jsou vymezena s ohledem na reprezentativnost stanovišť podél toku Skaličky. Lokální biokoridory LBK 3 a LBK 2 jsou vázány na vodní tok Skaličky a navazují na ÚSES v okolních katastrech.

Prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně

### PROSTUPNOST KRAJINY

Územní plán vymezuje plochy dopravní infrastruktury (DS), které tvoří i síť hlavních účelových komunikací, zajišťující prostupnost krajiny.

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

Územní plán nevymezuje plochy pro umístění protierozních opatření (např. zatravňovací pásy a odvodňovací průlehy…). Územní plán vymezuje plochy ÚSES, které vytváří podmínky pro ochranu půdy před erozí. Umístění protierozních opatření je umožněno v rámci podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.

OCHRANA PŘED POVODNĚMI

Řešené území není ohroženo záplavou. Nejsou navrhována žádná opatření. Umístění protipovodňových opatření je umožněno v rámci podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.

- návrh konkrétních protipovodňových opatření bude řešen v případě potřeby podrobnější dokumentací

REKREACE

Vymezením ploch smíšených obytných je podpořena možnost variabilnějšího způsobu využití území a tím i rozvoj rekreace. Plochy smíšené obytné připouštějí i stavby pro individuální rekreaci. Dále je v řešeném území vymezena stávající plocha pro hromadnou rekreaci.

DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN

V řešeném území se nenachází ložiska nerostných surovin. Na území obce nejsou vymezeny plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin.

## Odůvodnění stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení ve kterých plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)

Jednotlivé plochy byly prověřeny na základě využití území a celkové urbanistické koncepce.

Dále byly vymezeny jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití ve vztahu k vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (§ 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006Sb.). Územní plán plochy s rozdílným využitím s ohledem na specifické podmínky a charakter území podrobněji člení na typy ploch, a to v souladu s metodikou MINIS.

Plochy zeleně – ochranná izolační (ZO) je vymezena v souladu s § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Doplnění tohoto druhu plochy bylo nezbytné mimo jiné pro vymezení systému sídelní zeleně podle přílohy č.7, část I., odst.1, písm.c. vyhlášky č.500/2006 Sb. Jedná se o významnější plochy zeleně v zastavěném území, které pro jejich význam, rozsah nebo specifický charakter není vhodné vymezit jako druhy ploch dle vyhl. č. 501/2006 sb. nebo je do nich začlenit.

V plochách přírodních, lesních, vodních a vodohospodářských, zemědělských a smíšených nezastavěného území je dle charakteru plochy částečně vyloučeno umisťování některých staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v v § 18 odst.5 stavebního zákona. Hlavními důvody jsou ochrana krajinného rázu a ochrana zemědělského půdního fondu.

Podmínky pro využití ploch jsou stanoveny viz. část I. Územní plán kap. F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení ve kterých plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18 odst.5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití). Zařazení jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití vychází z charakteru využívání daných míst.

VYMEZENÍ A POPIS POUŽITÝCH POJMŮ

hlavní využití – popis základní funkce, pro kterou je plocha vymezena

přípustné využití – popis možného využití, pro které je plocha vymezena

podmínečně přípustné využití – využití, které je možné pouze při splnění uvedené podmínky. Jedná se především o hygienická kritéria ve vztahu k hlavnímu a přípustnému využití téže plochy a k okolním plochám

nepřípustné využití – využití, které v dané ploše nelze dovolit

podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu – stanovení podmínek prostorového řešení zástavby.

související –  vzájemný vnitřní vztah, příčinná a významová spojitost mezi funkcemi a jevy

zeleň – soubor záměrně založených nebo spontánně vzniklých prvků živé a neživé přírody

veřejná zeleň – různé druhy zeleně volně přístupné veřejnosti

drobná a řemeslná výroba – vytváření hmotných statků, které svým provozem nenarušuje užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nezhoršuje životní prostředí souvisejícího území nad přípustnou míru

drobná architektura – objekty do 6m² zastavěné plochy podporující identitu místa (například: kříže, pomníky, pamětní desky, kapličky, zvoničky)

výšková hladina zástavby – výška staveb nad přilehlým terénem, která je dána převládající výškou hřebenů střech či atik rovných střech v charakteristickém vzorku zástavby v dané lokalitě

## Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Vymezené plochy veřejně prospěšných staveb technické infrastruktury vyplývají z návrhu, který je nezbytný pro zajištění obsluhy zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch přestaveb – stavby jsou umístěné mimo veřejná prostranství a plochy dopravní infrastruktury z hlediska snížení ekonomické náročnosti a technického řešení.

Jako veřejně prospěšné opatření byly vymezeny skladebné části územního systému ekologické stability.

Stavby pro opatření a zajištění obrany a bezpečnosti státu nebyly vymezeny.

Nebyly vymezeny žádné plochy pro asanaci.

## Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastru a případně dalších údajů podle  § 5 odst. 1 katastrálního zákona

Vymezení ploch označených PP1 a PP2 je nezbytné pro zajištění obsluhy návrhové plochy Z1 veřejnou infrastrukturou.

## Odůvodnění stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona

Nejsou v územním plánu stanovena, protože nevyplynula potřeba. Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území se nezpracovávalo, proto příslušný dotčený orgán stanovisko, ve kterém by uvedl kompenzační opatření, neuplatnil.

## Odůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření

Územní plán nenavrhuje plochy a koridory územních rezerv.

## Odůvodnění vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci

Nejsou v územním plánu vymezeny, protože nevyplynula potřeba.

## Odůvodnění vymezení ploch a koridorů ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

Je vymezena plocha Z1, ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie.

Lhůta pro vložení dat do evidence územně plánovací činnosti: do 4 let od vydání územního plánu.

Důvodem je potřeba prověřit rozsah a způsob zástavby, obsluhu území dopravní a technickou infrastrukturou a vymezení ploch veřejných prostranství nad 1000 m2 vzhledem k velikosti plochy (nad 2 ha). Studie dle potřeby prověří možné umístění veřejného občanského vybavení.

## Odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb., stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání

Nejsou v územním plánu vymezeny, protože nevyplynula potřeba.

## Odůvodnění stanovení pořadí změn v území (etapizace)

Nejsou v územním plánu stanoveny, protože nevyplynula potřeba.

## Odůvodnění vymezení architektonicky a urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt

Pro územně nejvýznamnější části zastavěného území je vymezeno území zásadního významu pro ochranu hodnot se stanovenou podmínkou ochrany. Toto území bylo vymezeno na základě syntézy ochranných režimů, kvality a charakteru prostředí, architektonické nebo urbanistické kvality prostoru.

# Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

## Vyhodnocení účelného využití zastavěného území

Návrh územního plánu přispívá k dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Jednak chrání krajinu, jako podstatnou složku prostředí života obyvatel, zároveň přispívá k dosažení koordinací pro reálný způsob zainvestování stavebních pozemků pro bydlení, veřejná prostranství a podnikání v obci. Pro intenzivnější využití zastavěného území navrhuje ÚP plochy s prvořadým využitím proluk. Nově navržené zastavitelné plochy navazují smysluplně na zastavěné území obce, jsou navrženy tak, aby doplňovaly stávající hranice zastavěných ploch a aby nenarušovaly souvisle obdělávané zemědělské plochy.

## Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

##### VÝPOČET POTŘEBY NOVÝCH BYTŮ

tab. 16 	Prognóza obyvatelstva Jihomoravského kraje do r. 2025

|  | 2001 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Absolutní počet obyvatel |
| Jihomoravský kraj | 1 134 786 | 1 130 240 | 1 133 000 | 1 133 000 | 1 131 000 | 1 128 000 |

Pramen: ČSÚ, prognóza krajů - vlastní výpočty ÚRS PRAHA, a.s.

tab. 17 	Vývoj počtu obyvatelstva v obci Trstěnice

|  | 1991 | 2001 | 2004 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trstěnice | 560 | 571 | 557 | 542 | 552 | 563 | 556 | 549 | 542 |  |

##### Dle prognózy bude počet obyvatel v Jihomoravském kraji stagnovat nebo spíše velmi mírně klesat, v Trstěnicích v posledních letech počet obyvatel stagnuje. Pro výpočet potřeby bytů do r. 2025 je uvažován počet obyvatel 574 a počet trvale obydlených bytů 165 (dle sčítání r. 2001).

##### Potřeba nových bytů do r. cca 2025:

počet obyvatel:		574

trv. obydl. byty:		156

Při návrhu počtu nových bytů je třeba vzít v úvahu stáří a kvalitu stávajícího bytového fondu, nárůst počtu obyvatel, počet cenzových domácností, přebydlenost bytů a předpokládaný úbytek bytů (asanace):

Dle celostátních prognóz lze očekávat tyto tendence v bydlení:

- počet domácností se bude zvyšovat

- nejvíce se zvýší počet domácností jednotlivců

- předpokládá se odpad bytového fondu cca 0,3%

- míra soužití zůstane na stejné úrovni

Dle této prognózy by bylo v řešeném území potřeba bytů:

- obložnost1)									2,6 osob/byt

- potřeba bytů pro 574 obyvatel při 10% soužití cenzových domácností:	219 bytů

574 : 2,6 = 221

10% z 221 je 2

221 – 2 = 219

- disponibilní počet bytů v r. 2025 (odečten odpad ve výši 10*0.003*156)	151 bytů

10*0.003*156 – 10 = počet let (2015 – 2025), 0,003 = % odpadu, 139 = trv. obydl. byty

- cca do r. 2025 je potřeba							68 bytů

219 – 151 = 68

pro období do r. 2025 je třeba navrhnout nové plochy pro bydlení pro cca 68 nových bytů

celkový počet trvale obydlených bytů bude v r. 2025 cca 219 (151 + 68)

- nárůst počtu bytů o:	45%

68 : 151 = 0,450= 45%

##### Výpočet průměrné velikosti parcely:

Celková výměra parcel SV:	35,16

trv. obydl. Byty:		156

35,16 : 156 = 0,2254 ha = 2254 m2

Je uvažováno (s ohledem na charakter území) rozložení bytů v rodinných domech 100%:

tab. 18 	Počet bytů v rodinných domech

| počet bytů | průměrná velikost parcely | cca potřebná plocha (ha) |
| --- | --- | --- |
| 68 | 2254 m2 | 15,33 |

- celková potřebná plocha:	15,33 ha + 20% (3,07 ha) = 18,4 ha

20% = související veřejná infrastruktura (občanské vybavení, dopravní a technická infrastruktura, ostatní veřejná prostranství + veřejná zeleň…) – vyplývá z vyššího zastoupení smíšených ploch

V rámci ÚP Trstěnice jsou navrženy obytné plochy (plochy smíšené obytné) o celkové výměře cca 3,25 ha, což je méně než vypočítaná potřeba. Vzhledem k tomu, že dnešní trend požaduje menší parcely, měla by být naplněna potřeba. Také navržené plochy vychází z konkrétních záměrů a z předchozí neschválené ÚPD.

##### Výpočet potřeby nových bytů lze podpořit mírou reálného zastavění návrhových ploch z neschválené ÚPD. Červeně označené plochy jsou návrhové plochy, které již byly využity k bydlení. 2 plochy v severozápadní části jsou zařazeny jako proluky, plocha v jižní části zastavěna být nemůže vzhledem k přítomnosti ochranného pásma ČOV, je tedy vypuštěna. Zbývající 2 plochy jsou zařazeny jako návrh.

# Výsledek přezkoumání souladu návrhu ÚP dle odst. 4 § 53 SZ

##### Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu ÚP Trstěnice zejména:

## S politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem

## S cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území

## S požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

## S požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

##### ÚP Trstěnice je v souladu.

# Postup při pořízení územního plánu

##### Na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Trstěnice o pořízení ÚP Trstěnice ze dne 2.12.2014 byl vypracován návrh zadání ÚP Trstěnice. Tento návrh byl projednán podle § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.Po projednání Zastupitelstvo obce Trstěnice  schválilo zadání ÚP na svém 5. zasedání dne 17.2.2015. Podle schváleného zadání byl vypracován návrh ÚP Trstěnice. Společné jednání o návrhu ÚP s dotčenými orgány a sousedními obcemi proběhlo dne 10.12.2015. Na základě stanovisek a připomínek dotčených orgánů byl návrh ÚP upraven, a to zejména odůvodnění záboru ZPF. Odbor územního plánování a stavebního řádu KrÚ JmK sdělil opatřením ze dne 22.6.2016 své stanovisko k upravenému návrhu ÚP, které neobsahovalo upozornění na nedostatky. Veřejné projednání návrhu ÚP Trstěnice proběhlo dne 15.8.2016. Požadavky dotčených orgánů na doplnění návrhu ÚP k veřejnému projednání byly zapracovány do čistopisu ÚP Trstěnice. K Návrhu ÚP byla uplatněna jedna připomínka.

# Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

##### Proti návrhu ÚP Trstěnice nebyly podány žádné námitky.

# Vyhodnocení připomínek

Připomínce   ze dne 8.8.2016, podané téhož dne osobně na odboru výstavby a ÚP MěÚ v M. Krumlově panem Bohumilem Svobodou, bytem Trstěnice 236, se nevyhovuje.

Vyhodnocení:

P. Svoboda podal připomínku následujícího znění:

„Nebyla projednána moje žádost o změnu lokality v katastrálním území Trstěnice u Moravského Krumlova, parcely č. 4134/1, 462/4, 462/5, 462/6, 462/3 z důvodu budování budoucího projektu rybníku.“

##### Tento požadavek p. Svobody na vymezení nové vodní plochy v návrhu ÚP projednalo Zastupitelstvo obce Trstěnice dne 2.2.2016 na svém 19. zasedání a usnesením č. 20/16 ho zamítlo, o čemž byl pan Svoboda informován.

# Footnotes

1)	Ve vyspělých zemích EU se hodnota průměrného počtu obyvatel na jeden trvale obydlený byt (obložnost) pohybuje v současnosti okolo hodnot 2,0 - 2,4 obyvatel/byt, průměrná obložnost bytů v ČR je cca 2,6 (zdroj MMR).

Lze předpokládat snižování obložnosti bytů v řešeném území až na průměrnou hodnotu cca 2,6 (k roku 2025). Navržená hodnota 2,6 je v souladu s trendem ČR i EU, kde dochází k setrvalému poklesu obložnosti bytů. Nižší hodnota navíc vyplývá z předpokládaného zvyšování standardu bydlení.